код продукции 401760	МЕ53

СТБ 1364-2002

КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ МАШИНА

«КАСБИ - 03Ф»

версия ПО v1.4b

Руководство по эксплуатации

Кассир, администратор

Часть 1    УЯИД. 695234.003-15 РЭ

Содержание

1 Описание и работа	7

1.1 Назначение машины	7

1.2 Технические характеристики	8

1.3 Состав изделия	10

1.4 Устройство и работа машины	12

1.5 Инструмент и принадлежности	16

1.6 Маркировка и пломбирование	16

1.7 Упаковка	16

2 Использование машины	17

2.1 Указание мер безопасности	17

2.2 Установка машины	17

2.3 Подготовка к работе	18

2.3.1 Включение машины	19

2.4 Режим «Кассир»	20

2.4.1 Структура меню и описание режима	20

2.4.2 Вход в режим «Кассир»	21

2.4.3 Касса	21

2.4.4 Копия чека	27

2.4.5 Внесение суммы	27

2.4.6 Возврат товара	27

2.4.7 Снятие	28

2.4.8 Аннулирование	28

2.4.9 Яркость печати	28

2.4.10 Вид печати	29

2.4.11 Пароль	29

2.4.12 Подсветка	29

2.4.13 Просмотр информации в контрольной памяти оплат (контроль покупок)	29

2.4.14 Х - отчет	30

2.5 Режим «Администратор»	31

2.5.1 Структура меню и описание режима	31

2.5.2 Вход в режим «Администратор»	31

2.5.3 Закрытие смены	32

2.5.4 Х - отчеты	32

2.5.5 Коррекция	33

2.5.6 Скидки	36

2.5.7 Конфигурация	36

2.5.8 Пароль	37

2.6 Режим калькулятор	37

3 База данных товаров	38

3.1 Создание (и коррекция) базы товаров/услуг	38

3.2 Поиск товаров в базе данных товаров/услуг	39

4 База данных карт безналичной оплаты	40

4.1 Создание базы карт безналичной оплаты	40

4.2 Создание базы дисконтных карт	40

4.3 Поиск карты в базе	40

5 Техническое обслуживание машины	41

6 Текущий ремонт	42

6.1 Возможные неисправности и способы их  устранения	42

6.2 Замена фискальной памяти машины	48

7 Правила хранения и транспортирования	48

8 Утилизация	49

Приложение А  Образцы печатаемых документов	51

ВНИМАНИЕ !

Для автономной работы в ККМ «КАСБИ - 03Ф» установлен аккумулятор 12 В 1,2 А/ ч. При хранении ККМ происходит саморазряд аккумулятора, который может привести к потере его работоспособности.

Во избежание саморазряда аккумулятора необходимо:

а) После окончания сменной работы ККМ от аккумулятора произвести его обязательную подзарядку.

б) После длительного перерыва в работе ККМ (более 5-ти суток) перед началом ее эксплуатации необходимо произвести подзарядку аккумулятора.

в) Перед установкой ККМ на хранение произвести заряд аккумулятора и с периодичностью один раз в месяц производить его подзарядку.

Подзарядка аккумулятора происходит в процессе работы ККМ при подключении её к сети 220 В или к внешнему аккумулятору на рабочем месте кассира.

Для заряда аккумулятора необходимо подключить ККМ к сети переменного тока (220 ÷ 230) В на время (12 ÷ 16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0, 2 A.

Переполюсовка клемм аккумулятора при его подключении к ККМ не допустима! Клемма «-» аккумулятора соединяется с клеммой «-» ККМ (клемма «-» ККМ имеет черный провод, клеммы «+» ККМ и аккумулятора имеют маркировку красной краской).

Примечание - При необходимости замены аккумулятора для его извлечения из ККМ необходимо:

а) отвернуть 3 винта на нижнем корпусе ККМ и снять крышку;

б) извлечь аккумулятор и отсоединить клеммы.

Своевременный заряд аккумулятора продлевает срок его службы и увеличивает продолжительность непрерывной работы ККМ в автономном режиме. При соблюдении правил эксплуатации количество полных циклов разряд/заряд – не менее 600.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о правилах работы на электронной контрольно-кассовой машине "КАСБИ-03Ф" (далее по тексту - машина), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей и правильной эксплуатации кассиром и администратором.

Перед началом эксплуатации машины следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством УЯИД.695234.003РЭ и формуляром УЯИД.695234.003ФО.

Эксплуатацию машины проводить с учетом «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденных Минфином РФ 30.08.93 № 104.

Сокращения, принятые в тексте руководства:

– ККМ 	- контрольно-кассовая машина;

– БД		- база данных товаров (услуг);

– БУФП	- блок управления, фискальной памяти и питания;

– ТПУ	- термопечатающее устройство;

– ТПГ	- термопечатающая головка;

– ФП	- фискальная память;

– ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство (чековый буфер);

– РПЗУ	- репрограммируемое запоминающее устройство;

– КС	- контрольная сумма;

– КЛ	- контрольная лента;

– ЭВМ	- электронно - вычислительная машина;

– КЛВ	- клавиатура;

– ШК	- штрих - код;

– ЦТО	- центр технического обслуживания;

– ТО	- техническое обслуживание.

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве:

- нажать клавишу;

- набрать число на цифровом поле клавиатуры;

- информация на индикаторном табло;

- печатаемый документ.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение машины

Контрольно–кассовая машина «КАСБИ-03Ф» УЯИД.695234.003 предназначена для автоматизации учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций и регистрации ее на бумажной ленте.

Машина имеет режим реального времени.

Машина может применяться в любой торгующей организации или в сфере услуг.

Машина регистрирует проводимые через нее суммы, подсчитывает стоимость товара по стоимости его единицы и количеству, подсчитывает суммарную стоимость покупок и величину сдачи покупателю, в машине заложена возможность программирования величины налога на товары/ услуги, записи в память необходимой текстовой информации, блока фиксированных цен на товары/ услуги.

Машина имеет встроенную фискальную память с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации сроком не менее шести лет. Режим работы ККМ с фискальной памятью называется фискальным.

При вводе машины в эксплуатацию необходимо произвести регистрацию ККМ и перевод ее из нефискального (учебного) режима в фискальный.

В фискальном режиме ККМ обеспечивает регистрацию в накопителе БУФП отчетных данных по сменному отчету (закрытию смены) после вывода контрольной ленты. При этом оформление любого печатаемого документа (чека, контрольной ленты и др.) сопровождается печатью идентификационного номера налогоплательщика (УНП), а именно: УНП ХХХХХХХХХХ, а также печатью признака наличия фискального режима (в конце любого печатаемого документа появляется надпись «ФИСКАЛЬНЫЙ          »).

В учебном (нефискальном) режиме в конце печатаемого документа находится надпись «НЕФИСКАЛЬНЫЙ» (при этом не производится печать УНП).

Примечание – Ели объем свободного места в ФП для записи информации менее возможности записи 30-ти итоговых сменных отчетов, то при каждом закрытии смены в конце чека печатается предупреждение:

ВНИМАНИЕ!

ОСТАЛОСЬ  ЗАКРЫТИЙ:

ХХ

количество закрытий

## 1.2 Технические характеристики

| – | Электрическое питание машины осуществляется от: |  |
| --- | --- | --- |
|  | – встроенного аккумулятора напряжением 12В емкостью 1,2 А/ч (автономный режим); |
|  | – встроенного аккумулятора напряжением 12 В емкостью 1,2 А/ ч (с подключением к сети переменного тока напряжением 220 В (+22; -33)В и частотой (50 ( 1)Гц ); |
|  | – внешнего источника постоянного тока с напряжением 14 (+1; -0,5)В (заводская установка джампера XS1) или (24 ( 4)В (при изменении положения джампера XS1 в БУФП) с током нагрузки до 0,6 А (без встроенного аккумулятора); |
| – | Программирование клише в начале чека, знаков | 3 строки по 18 знаков |
| – | Максимальное количество разрядов цена – сумма | 7 |
| – | Количество товарных групп (отделов) | 4 |
| – | Количество кассиров | 2 |
| – | Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 11 |
| – | Разрядность счетчика (регистра) общего итога | 16 |
| – | Количество программируемых цен |  |
|  | – без наименований товаров | 2440 |
|  | – с наименованиями товаров | 1220 |
| – | Одновременное хранение информации в буфере |  |
|  | (чеков ( покупки) | Более 4000 |
| – | Количество индикаторных табло | 1 |
| – | Индикатор | Матричный жидкокристаллический однорядный |
| – | Разрядность цифрового индикатора, знаков | 10 |
| – | Скорость печати ТПУ, строк / сек, не менее | 7 |
| – | Сохранность информации после выключения сетевого питания в энергонезависимой памяти, часов, не менее | 1440 |
| – | Выделение (начисление) налога | есть |
| – | Масса машины, кг, не более | 1, 3 |
| – | Габаритные размеры, мм | 287 ( 114 ( 90 |
| – | Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,5 |
| – | Температурный режим (в зависимости от исполнения) | от минус 30 |
|  |  | до плюс 50(С |
|  |  | от минус 20 |
|  |  | до плюс 50(С |
|  |  | от 0 до плюс 50(С |
| – | Относительная влажность | до 80% при плюс 30(С |
| – | Атмосферное давление | от 84 до 107 кПа |
|  |  | (от 630 до 800 мм.рт.ст.) |
| – | Количество чеков при непрерывной работе ККМ (в течение 24 часов*)) без подзарядки аккумулятора: |  |
|  | а) при t = -30(С, не менее | 1000 |
|  | б) при нормальных климатических условиях, не менее | 2000 |
| – | Заводской номер ККМ, разрядов | 13 |
| – | Регистрационный номер ККМ, разрядов | 14 |
| – | Идентификационный номер налогоплательщика (УНП) организации-продавца, разрядов | 10 |
| – | Дата фискализации (перерегистрации), разрядов | 6 |
| – | Номер записи в ФП последнего закрытия смены перед проведением перерегистрации, разрядов | 4 |
| – | Номер закрытия смены, разрядов | 4 |
| – | Итог сменных продаж, разрядов | 11 |
| – | Количество сменных итогов, записываемых в |  |
|  | фискальную память | 3000 |
| – | Расходные материалы | Термохимическая бумага 44х60 мм |

## 1.3 Состав изделия

1. 3. 1 Общий вид машины представлен на рисунке 1

- клавиатура

- ТПУ

- жидкокристаллический индикатор

- индикатор наличия сети (светодиод красного цвета)

- разъем для подключения сканера ШК и весов типа ПВ-6, 15, 30 через последовательный порт ККМ

Рисунок 1

1. 3. 2 Панель питания машины расположена на правой боковой поверхности (рисунок 2):

- Вилка для подключения сетевого кабеля 220 В

- Вилка для подключения кабеля внешнего источника питания постоянного тока (автомобильный аккумулятор, сетевой адаптер)

- Тумблер клавишный включения питания

Рисунок 2

Ввод данных (информации) и команд осуществляется при помощи клавиатуры. Расположение клавиш представлено на рисунке 3:

Рисунок 3

Клавиши на клавиатуре по функциональному назначению делятся на две группы: цифровые и функциональные.

Цифровые клавиши:

«0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» – предназначены для ввода с клавиатуры цифровых данных (цены, веса, т.д.)

«00» – используется для ввода сразу 2-х нулей в цифрах (стоимость товара, номер покупки и т.п.), вывод на индикатор текущего времени и даты, ввод начального кода пароля режимов «Администратор», «Техник», «Налоговый инспектор»;

« . »	– десятичная запятая, которая используется при вводе десятичных чисел (например, килограммы и граммы), т.е. как разделительный знак между целой и дробной частями чисел.

Функциональные клавиши:

«СБ»	– отмена предыдущей операции, сброс ошибочно введенных данных, выход из режима;

«ВВ»	– подтверждение проведения операции, вход в режим;

«КЛ»	– переход в режим калькулятора;

«НГ»	– клавиша безналичной покупки;

«(»	– выпуск бумаги;

«      »	– операция «вычитание», выход в предыдущее состояние, перемещение по меню/подменю (если иное специально не оговорено);

«      »	– операция «сложение», выход в последующее состояние, перемещение по меню/подменю (если иное специально не оговорено);

«(»	– операция «деление», смена конфигурации или выбор товара из базы данных товаров;

«(»	– операция «умножение», смена конфигурации или получение веса от цифровых весов;

«ИТОГ»	– получение итоговых сумм;

На передней панели ККМ находится индикатор (светодиод) наличия сетевого напряжения переменного тока или напряжения внешнего источника постоянного тока. Отсутствие свечения индикатора означает, что машина не подключена к сети или к внешнему источнику питания и что дальнейшая работа машины ведется только от встроенного аккумулятора.

## 1.4 Устройство и работа машины

1. 4. 1 Основные составные части машины конструктивно выполнены в виде отдельных блоков.

– Блок управления, фискальной памяти и питания обеспечивает:

а) формирование сигналов управления работой блоков ККМ;

б) регистрацию и длительное хранение итоговой отчетной (за смену) информации с исключением возможности ее изменения. Суммы, зафиксированные в БУФП, служат основанием для определения суммы налогов;

в) формирование напряжений необходимых при работе ККМ;

г) формирование напряжения, необходимого для зарядки (подзарядки) аккумулятора при работе ККМ;

д) контроль уровня разряда аккумулятора с формированием сигнала блокировки ККМ при достижении допустимого предела разряда аккумулятора;

– Термопечатающее устройство предназначено для печати информации на чеках и всех отчетных документах. Печатающее устройство программно переключается на чековый или отчетный режим работы;

– Клавиатура предназначена для ручного ввода чисел и команд. Коммутирующие элементы объединены в матрицу 3 ( 8 и подключены через регистр к микроЭВМ, которая также выполняет функции защиты от дребезга контактов и одновременного нажатия нескольких клавиш;

– Индикатор предназначен для отображения вводимой информации, результатов вычислений и состояния машины. Индикация осуществляется на однорядном десятиразрядном жидкокристаллическом индикаторе.

1. 4. 2 Структурная схема машины, определяющая взаимодействие основных функциональных устройств, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

При включении питания ККМ БУФП формирует напряжения +12В, стабилизированное напряжение +5 В. Элементами питания являются: трансформатор, схема выпрямления, схемы стабилизации напряжений +5В, +12В, предохранители и схема заряда встроенного аккумулятора.

После появления напряжения +12В в БУФП формируется сигнал системного сброса, который приводит в исходное состояние все элементы БУФП. Основу БУФП составляет однокристальная ЭВМ 80С31 (60С31), внешняя память программ, выполненная на микросхеме 27С512 емкостью 64 Кбайт. Выполнение программы микроЭВМ начинается сразу после окончания системного сброса. Первые операции обеспечивают инициализацию управления ТПУ, РПЗУ а также самопроверку основной части схемы машины.

При отсутствии неисправности ККМ переходит в режим ожидания ввода с клавиатуры пароля (при первом включении ввода даты, времени). В случае неисправности машины на индикатор кассира выдается сообщение об ошибке.

Информация, вводимая оператором с клавиатуры, поступает в микро ЭВМ, где она обрабатывается и при необходимости запоминается в ОЗУ, РПЗУ или передается на индикатор, или на ТПУ для печати согласно алгоритму работы.

В ОЗУ (м/сх 6264) расположены все денежные и операционные регистры машины, а также хранится оперативная информация.

В РПЗУ хранятся фиксированные цены, коды блокировки, текстовая информация. РПЗУ построено на м/сх 24С512, не требующей дополнительного источника питания для длительного хранения информации. Емкость м/сх составляет 64 Кбайт.

ФП предназначена для регистрации сменной итоговой информации с исключением возможности ее изменения.

ТПУ обеспечивает печать информации, поступающей из БУФП (ОЗУ, РПЗУ) на чеках и всех отчетных документах. Основу ТПУ составляет ТПГ типа ТА4032А. Печать производится на термочувствительной бумаге. Продвижение бумаги осуществляется лентопротяжным обрезиненным валом, приводимым во вращение шаговым двигателем ДШМ - 20/5 - 0,06 – 2 через редуктор.

Технические данные ТПУ:

| – | ширина зоны печати, мм | 40 |
| --- | --- | --- |
| – | количество точек в зоне печати | 128 |
| – | печатаемая информация | буквенно-цифровая |
| – | продвижение бумаги за 1 шаг, мм | 0, 068 |
| – | намотка бумаги | термочувствительным слоем наружу |
| – | напряжение питания, В | 5 ( 10%, 12 ( 10% |
| – | среднее потребление тока: |  |
|  | по цепи 5 В, А | 0,05 |
|  | по цепи 12 В, А (в момент печати на один терморезистор) | 0,1 ÷ 0,13 |
| – | длительность импульса печати, мс | 1 – 7 |
| – | цикл печати линий, мс не более | 17 |

ТПГ включает в себя металлический радиатор с наклеенной на него ситалловой микроплатой. На микроплате в одну сплошную линию расположены 128 нагревательных резисторов, обеспечивающих возможность формирования на термочувствительной бумаге печатаемых знаков, а также микросхема, содержащая регистр сдвига, регистр накопления и ключи управления нагревательными резисторами.

ТПГ закреплена на кронштейне, который обеспечивает ее точную установку по отношению к лентопротяжному валу, а также отвод ТПГ от вала при заправке нового рулона бумаги.

Машина к внешним источникам питания подключается:

а) к электросети съемным кабелем с сетевой вилкой на одном конце и 2-х контактным гнездом на другом конце;

б) к внешнему (автомобильному) аккумулятору кабелем для подключения к «прикуривателю» с одного конца и штекерным разъемом, подключаемым к гнезду на боковой панели ККМ – с другого. К этому же гнезду подключаются и сетевые адаптеры. ККМ имеет возможность работы от внешнего источника напряжением 14 (+1; -0,5)В при подключении джампера XS1 на контакты 2 и 3 разъема XP1 или напряжением (24 ( 4)В при подключении джампера XS1 на контакты 1 и 2 разъема XP1.

При уровне напряжения аккумулятора ниже (11,5 ( 0,5) В (что свидетельствует о достижении допустимого предела разряда) работа ККМ блокируется, на индикаторе высвечивается надпись «Разряд бат».

Основными режимами работы ККМ являются:

– режим «Кассир»;

– режим «Администратор»;

– режим «Техник»;

– режим «Налоговый инспектор»

Кроме того, машина имеет:

– режим «Самопроверки», в который она входит автоматически после каждого включения питания, проводя самодиагностику своей работоспособности;

– режим просмотра текущего времени и даты (по нажатию клавиши «00»);

– режим калькулятор (по нажатию клавиши «КЛ»).

Режим «Кассир» является режимом, в котором проводятся операции по формированию чеков, вводу номера отдела, вводу цены с клавиатуры или по коду товара услуги из базы данных, возврат товара, выплаты из кассы, подсчет частных и итоговых сумм, вычисление сдачи покупателю и печать чеков.

Режим «Администратор» предназначен для программирования определенного режима работы ККМ, а также для вывода контрольной ленты и закрытия смены. Кроме перечисленного выше, в режиме «Администратор» возможен вывод отчетов: текущего, по кассирам, по отделам/ секциям, по товарам/ услугам, итогового, коррекция даты, времени, заголовка, разрядности вводимых сумм, ставок налога, параметров округления.

Режим «Техник» предназначен для проверки работоспособности ККМ и получения информации о номере версии программного обеспечения и его контрольной сумме. В ККМ предусмотрена возможность установки даты проведения ТО. За 10 дней до указанной даты появляется напоминание о необходимости прохождения ТО.

Режим «Налоговый инспектор» обеспечивает возможность проведения фискализации и перерегистрации ККМ при вводе машины в эксплуатацию, вывода фискальных отчетов. В ККМ предусмотрена возможность установки блокировки, после чего проведение кассовых операций невозможно.

1. 4. 3 Каждый режим работы ККМ имеет пароль защиты.

Пароль вводится ручным способом с клавиатуры с помощью цифровых клавиш (шесть цифр), последовательность которых называется кодом пароля.

ВНИМАНИЕ!

Набранный пароль необходимо запомнить, т.к. он является вашим ключом для открытия соответствующего режима работы машины. Убедившись, что Вы запомнили пароль, произведите его запись в память машины, для чего нажмите клавишу «ВВ».

После записи пароля дальнейшая работа с ККМ может быть произведена только в случае правильно набранного пароля с клавиатуры.

Примечания

1 В случае утери кода пароля для восстановления необходимо обратиться в центр технического обслуживания (ЦТО).

2 Каждый код пароля вводится (программируется) в меню соответствующего режима.

3 С завода изготовителя ККМ поступает со следующим установочным блоком (начальными параметрами):

Пароли:

– для кассира № 1			– 010000

– для кассира № 2			– 020000

– для администратора			– 000000

– для техника				– 000000

– для налогового инспектора		– 000000

Параметры конфигурации ККМ:

– нет отделов;

– один кассир;

– без базы товаров.

Без округления.

ККМ работает от внешнего источника постоянного напряжения 14 В (джампер XS1 установлен на контакты 2 и 3 разъема XP1).

Установлен нулевой блок ставок налога.

## 1.5 Инструмент и принадлежности

С ККМ поставляется комплект принадлежностей согласно формуляру УЯИД. 695234.003 ФО.

## 1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка ККМ выполнена в соответствии с ГОСТ 26828 - 86 на металлической планке, закрепленной на нижнем корпусе машины, и содержит следующие данные:

– страна - изготовитель;

– наименование предприятия - изготовителя;

– наименование машины;

– обозначение группы (1);

– обозначение технических условий (ТУ);

– заводской номер;

– год изготовления;

– параметры питания (напряжение, частота, номинальный ток);

– потребляемая мощность;

– знак электробезопасности;

– знак соответствия;

– товарный знак.

Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с
ГОСТ14192 - 96, ГОСТ Р51121 - 98 и документацией предприятия - изготовителя с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Штабелирование ограничено». Кроме того, на боковых стенках транспортного ящика, должно быть указано:

– наименование изделия;

– условные номера упаковщика и контролера;

– дата упаковки.

Модуль фискальной памяти и кожух машины пломбируются в соответствии с формуляром с целью исключения бесконтрольного вмешательства.

## 1.7 Упаковка

Упаковка машины выполнена по ГОСТ 23170 – 78 и документации предприятия-изготовителя.

Машина упакована в мешок из пленки полиэтиленовой Ма, рукав, 0,15, высший сорт ГОСТ 10354 - 82 и уложена в транспортный ящик.

# 2 Использование машины

## 2.1 Указание мер безопасности

К работе на ККМ и ее техническому обслуживанию должны допускаться кассиры и электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Место ККМ при эксплуатации и техническом обслуживании должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения работников с токопроводящими устройствами.

Перед включением ККМ в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку, розетку и кабель и убедиться в их исправности.

Во время поиска неисправностей при включенной машине электромеханик должен принять меры, исключающие его случайное контактирование с токоведущими частями.

Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку производить только при разомкнутых вилке и розетке кабеля питания.

ВНИМАНИЕ!

По окончании работ ККМ должна быть выключена тумблером на правой боковой панели, а затем отсоединена от питающей электрической сети.

## 2.2 Установка машины

Первичная подготовка ККМ к работе и ее апробирование должны производиться электромехаником, прошедшим курс обучения эксплуатации машины и имеющим соответствующее удостоверение.

При получении машины проверить целостность упаковки. При отсутствии повреждений упакованную машину перевезти к месту установки.

После распаковки проверить комплектность поставки в соответствии с формуляром, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования, наличие пломбы ОТК завода - изготовителя.

Перед установкой машины необходимо:

– произвести внешний осмотр ККМ и ее механизмов;

– проверить надежность разъемных соединений;

– произвести заправку бумажной ленты и проверить прямолинейность ее движения;

– проверить состояние контактов разъемов (при необходимости чистку контактов произвести спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 по норме: 30 мл на одну машину);

– провести режим самопроверки;

– проверить качество печати, проведя тест ТПУ;

– проверить ККМ на функционирование: ввести желаемую текстовую информацию и несколько фиксированных цен (по желанию).

Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 9 месяцев со дня ее изготовления. По истечении 6 месяцев необходимо произвести распаковку машины и произвести подзарядку встроенного аккумулятора путем подключения машины к сети переменного тока (220÷230) В на (12 – 16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0,2 А, тумблер включения питания должен быть в положении «I».

Поскольку машина не комплектуется денежным ящиком, наличные денежные средства, получаемые от покупателей, необходимо хранить в месте, аналогичном денежному ящику, например в денежной сумке или в другом обозначенном месте.

ВНИМАНИЕ !

Проверка проводится только в нефискальном режиме, в фискальном режиме все суммы заносятся в фискальную память, проверка выводом чеков не допускается.

## 2.3 Подготовка к работе

Перед началом работы кассир обязан:

– произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура и вилки, удалить пыль с поверхности машины мягкой кистью или обтирочной ветошью, удалить кистью скопления бумажной пыли с печатающего механизма;

– включить машину;

– установить, при необходимости, термобумагу, для чего:

а) открыть верхнюю крышку ТПУ;

б) положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы свободный конец бумаги выходил из рулона снизу;

в) повернуть «на себя» ручку рычага с пружиной, обеспечивающего прижим ТПГ к валу печати;

г) вставить свободный конец бумаги в прорезь датчика конца бумаги по направляющей до выхода её из ТПУ на 2 ÷ 3 см;

д) повернуть ручку рычага «от себя» до упора, обеспечив прижим ТПГ к валу печати;

е) нажать несколько раз клавишу выпуска бумаги проверяя отсутствие возможных перекосов при ее движении;

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕПЛОТНО ПРИЖАТОЙ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОД ТЕРМОГОЛОВКОЙ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТЕРМОГОЛОВКИ!

ж) установить верхнюю крышку ТПУ;

з) пропустить бумагу в щель на крышке ТПУ, закрыть крышку и оторвать лишний конец бумаги о край зубчатого ножа, потянув ее, начиная с одного края, на себя.

Необходимо следить за тем, чтобы на бумажной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения. Не допускается склейка ленты.

### 2.3.1 Включение машины

При питании от внешнего источника, от автомобильного аккумулятора, от сети переменного тока машина предварительно должна быть подключена соответствующим кабелем через разъемы на правой боковой панели машины к источнику, для включения необходимо перевести тумблер включения питания из положения «O» в положение «I». При питании машины от встроенного аккумулятора для ее включения достаточно перевести тумблер из положения «O» в положение «I». После включения машина устанавливает все элементы схемы в исходное состояние и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись: «Проверка».

При нормальном завершении всех тестов на индикаторе кассира последовательно высвечиваются текущие дата и время, после чего машина переходит в режим «Кассир», на индикатор выдается запрос на ввод кода пароля кассира (кассира № 1, кассира № 2).

При обнаружении ошибки во время прохождения теста на индикатор выдается соответствующее сообщение.

При первом включении машины после прохождения тестов самопроверки необходимо ввести текущие дату (а) и время (б):

Примечания

1 При вводе даты ККМ проверяет ее на корректность (т.е. количество дней в месяце, количество месяцев в году), при ошибках выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод.

2 Возможен ввод даты не ранее чем дата последней записи в ФП.

3 С целью исключения случайной ошибки при вводе значения даты предусмотрен повторный ввод даты.

4 При вводе даты и на печатных документах год обозначается двумя последними знаками. Знаки от 00 до 49 соответствуют 2000 - 2049 гг.

## 2.4 Режим «Кассир»

### 2.4.1 Структура меню и описание режима

2. 4. 1. 1 Структуры меню и режима приведены на рис. 5.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- |
| 1 | КАССИР |
| 2 | АДМИНИСТРАТОР |
| 3 | ТЕХНИК |
| 4 | НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |

| КАССИР |
| --- |
| ВВОД ПАРОЛЯ |
| 1 | КАССА |
| 2 | КОПИЯ ЧЕКА |
| 3 | внесение |
| 4 | ВОЗВРАТ |
| 5 | СНЯТИЕ |
| 6 | аннулирование |
| 7 | яркость печати |
| 8 | ВИД ПЕЧАТИ |
| 9 | пароль |
| 10 | ПОДСВЕТКА |
| 11 | ПОКУПКИ |
| 12 | Х - ОТЧЕТ (ТЕКУЩИЙ) |

Рисунок 5

2. 4. 1. 2 Данный режим является основным режимом работы ККМ. В нем, в зависимости от конфигурации (установка конфигурации ККМ проводится в режиме «Администратор», описание режима приведено в п. 2. 5 руководства), осуществляются: ввод номера отдела, ввод цены за покупку или услугу с клавиатуры или по коду товара (услуги) из БД, возврат товара, выплаты из кассы, внесение сумм, подсчет частных итогов и итоговой суммы, вычисление сдачи покупателю (клиенту), печать чеков, печать копий чеков, контроль покупок.

В режим «Кассир» можно войти сразу после включения ККМ (п.2.3.1). Если был осуществлен переход в другой режим, сначала необходимо перейти в главное меню по нажатию клавиши «СБ», при помощи клавиш «     », «     », выбрать необходимый пункт главного меню и нажать клавишу «ВВ».

Примечания

1 Образцы печатаемых документов приведены в Приложении A.

2 В данном руководстве по эксплуатации все режимы рассматриваются при работе с отделами, если установлена конфигурация «Без отделов», то работа на машине производится аналогично, но при этом нет необходимости вводить номер отдела и на всех печатаемых документах информация об отделе не отображается.

### 2.4.2 Вход в режим «Кассир»

### 2.4.3 Касса

Данное состояние ККМ является исходным для проведения кассовых операций. При первом входе после закрытия смены в данный режим будет предложено открыть смену. Затем на индикаторе отобразится дата, установленная в ККМ.

Примечание – Кассир обязан проверить правильность даты. Для исправления даты необходимо нажать клавишу «СБ» и ввести правильную дату. При появлении надписи «dп_              » повторить ввод даты для подтверждения.

Во время печати чека открытия смены на индикаторе кассира появляется надпись « Ждите … ». После завершения печати чека ККМ будет готова к работе.

При переходе в режим «Касса» индикатор принимает вид:

Примечание – Для описания процесса отделения килограммов от граммов и т.п. применяется термин «десятичная запятая», но на индикаторе и на всех печатаемых документах этот знак отображается в виде точки (« . »).

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ», при этом сбрасывается все введенное значение.

#### 2. 4. 3. 1 Вывод нулевого чека

Нулевой чек предназначен для проверки работоспособности машины и печатающего устройства, например, в начале смены, при замене бумаги и т.п.

#### 2.4.3.2 Обработка кассовых операций

Примечания

1 Максимальное количество разрядов вводимой цены товара – 7 знаков.

2 После вывода на индикатор информации об итоговой стоимости покупок, повторное нажатие клавиши «ИТОГ» позволяет вернуться к последней покупке (на индикаторе высветятся ее номер и стоимость) и продолжить ввод данных по другим покупкам.

3 Всего в один чек можно внести 9 покупок, при попытке ввести 10-ю покупку на индикаторе высвечивается итоговая сумма для оплаты, далее для продолжения работы на машине необходимо вывести чек.

4 Если было введено несколько покупок, то их можно удалить последовательно, начиная с последней путем нажатия клавиши «СБ», или одновременно путем нажатия сначала клавиши «ИТОГ», а затем «СБ».

5 При удалении покупок информация о сумме и количестве удаленных покупок сохраняется в памяти ККМ и отображается в отчетах.

6 При удалении чека информация о сумме и количестве удаленных чеков сохраняется в памяти ККМ и отображается в отчетах.

Максимальное число покупок, фиксируемое в контрольной памяти оплат равно 4000. При попытке проводить кассовые операции далее на индикаторе кассира появляется надпись «= ХХХХХХХ», что говорит о необходимости оформления чека. После вывода чека на индикаторе высвечивается сообщение:
«Закрыть КЛ». Для очистки буфера и возобновления работы необходимо вывести контрольную ленту.

Всего за смену может быть выведено 99 контрольных лент.

#### 2.4.3.3 Автоматический подсчет сдачи

Если сумма введенной наличности меньше итоговой стоимости покупок, то выдается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается сообщение: «Нет налич.».

После нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод полной суммы наличности.

#### 2.4.3.4 Работа с налогами

В режиме «Администратор» может быть запрограммировано 3 налоговые ставки.

Налоговые ставки привязаны к отделам и автоматически исчисляются из введенной суммы:

1 отделу соответствует ставка налога 1;

2 отделу соответствует ставка налога 2;

3 отделу соответствует ставка налога 3;

4 отдел ставки налога не имеет.

Примечание – на заводе-изготовителе устанавливается блок нулевых ставок налога.

#### 2.4.3.5 Повтор покупки

#### 2.4.3.6 Операция умножения

Операция умножения предназначена для умножения цены товара на его количество или вес.

Далее порядок оформления продаж производится аналогично описанному в п. 2. 4. 3. 2. На ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис. A. 7.

Примечание - Разрядность вводимого множителя для указания количества товара – максимально 4  знака. Разрядность вводимого множителя для указания веса товара – максимально 4  знака до запятой (килограммы) и 3 знака после запятой (граммы). Если введен множитель большей разрядности или итоговый результат выходит за допустимые размеры, на индикатор выдается сообщение об ошибке. После нажатия клавиши «СБ» разрешается повторение операции.

#### 2.4.3.7 Оформление продаж с запрограммированными ценами

Работа с базой данных товаров (услуг) (БД) возможна только в том случае, если БД уже создана в режиме «Администратор».

Примечание - В базе данных может храниться информация о 2440 товарах (услугах) без наименований или о 1220 товарах с наименованиями.

Далее порядок оформления продаж производится аналогично описанному в п. 2. 4. 3. 2. На ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис. A. 8. В случае базы данных с наименованиями каждая покупка, наряду с кодом и ценой, будет сопровождается наименованием товара.

#### 2.4.3.8 Работа с весами

Благодаря наличию последовательного порта возможно подключение к машине сканера штрих - кода типа «CIPHER 1021R» и электронных весов типа ПВ–6, 15, 30.

ВНИМАНИЕ!

Подключение внешних устройств производится только при выключенной ККМ.

Схема кабеля для подключения сканера и весов приведена на
рисунке 6:

Х1 – ТР4Р4С (ответная часть разъема ККМ);

Х2 – ответная часть разъема подключаемого устройства.

Рисунок 6

Работа с весами ведется следующим образом:

1. Подключить весы ПВ – 6, 15, 30 к последовательному порту ККМ;

2. Включить весы в соответствии с прилагаемой к весам инструкцией;

3. Включить ККМ, перейти в подрежим «Касса»;

4. Набрать на ККМ цену единицы товара, нажать клавишу «(».

В этот момент происходит обращение к весам, информация о весе отображается на индикаторе ККМ. При необходимости обновить вес товара нажмите повторно клавишу «(». Нажать клавишу «ВВ», в чековый буфер записывается стоимость товара.

Далее порядок оформления продаж ведется аналогично описанному в п. 2. 4. 3. 2.

#### 2.4.3.9 Оформление безналичной продажи

Далее порядок оформления продаж ведется аналогично описанному в п. 2. 4. 3. 2. Образец чека безналичной продажи представлен на рис. A. 9.

#### 2.4.3.10 Оформление продаж по карте безналичной оплаты

Работа с базой данных карт безналичной оплаты возможна только в том случае, если база данных уже создана в режиме «Администратор».

Далее порядок оформления продаж ведется аналогично описанному в п. 2. 4. 3. 2. Образец чека безналичной продажи представлен на рис. A. 9.

#### 2.4.3.11 Вычисление скидок на покупку

В режиме «Администратор» может быть запрограммировано 8 фиксированных ставок процентных скидок. На заводе-изготовителе устанавливается блок нулевых ставок процентных скидок. После набора сумы покупки возможен выбор одной из восьми ставок процентных скидок.

#### 2.4.3.11 Вычисление скидок на чек

После нажатия клавиши «ИТОГ» возможен выбор одной из восьми ставок процентных скидок. При этом вычисляется скидка на чек. Скидка на чек блокируется, если была проведена скидка хотя бы на одну покупку.

#### 2.4.3.12 Оформление чека по дисконтной карте

Работа с базой данных дисконтных карт возможна только в том случае, если база данных уже создана в режиме «Администратор». После нажатия клавиши «ИТОГ» возможен выбор одной из восьми ставок процентных скидок.

### 2.4.4 Копия чека

Данная функция позволяет пробить нефискальную копию предыдущего чека. Образец копии чека представлен на рис. A. 4. После выключения машины распечатка копии чека невозможна.

### 2.4.5 Внесение суммы

Для внесения суммы в кассу необходимо в режиме «Кассир» выбрать пункт «Внесение».

Всего за смену может быть произведено столько внесений, сколько требуется.

### 2.4.6 Возврат товара

Операция предназначена для выдачи денег из кассы при возврате купленного товара.

При попытке возврата денежной суммы величина которой превышает наличность в кассе, на индикатор выдается сообщение: «Нет налич.».

После нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод суммы выплаты.

Сумма возврата не записывается в фискальную память.

### 2.4.7 Снятие

Операция предназначена для регистрации выплат наличных сумм из кассы.

При попытке снятия денежной суммы больше, чем есть в наличии в кассе, на индикатор выдается сообщение: «Нет налич.»

После нажатия клавиши «СБ» предоставляется возможность повторного ввода суммы снятия.

### 2.4.8 Аннулирование

Операция предназначена для аннулирования последнего чека (образец аннулируемого чека представлен на рис. A. 13).

При попытке провести повторное аннулирование выдается звуковой сигнал, операция аннулирования не производится.

Сумма аннулирования не записывается в фискальную память.

### 2.4.9 Яркость печати

Первоначальная яркость печати – 2,0 мс (1 штрих составляет 500 микросекунд).

### 2.4.10 Вид печати

Данный подрежим позволяет работать ККМ в режиме экономии бумаги. Для этого необходимо выбрать экономичный вид печати.

### 2.4.11 Пароль

Подрежим предназначен для записи (программирования) или коррекции пароля (ключа защиты) кассира. Проведение данной операции возможно только после закрытия смены (вывода контрольной ленты и сменного отчета).

### 2.4.12 Подсветка

ВНИМАНИЕ! При работе с включенной подсветкой после печати какого-либо документа подсветка выключается и включается после нажатия любой клавиши (кроме «(»).

### 2.4.13 Просмотр информации в контрольной памяти оплат (контроль покупок)

При переходе в режим «ПОКУПКИ» индикатор принимает вид: «ХХХХ   YYY», где:

ХХХХ - номер чека,

YYY - вид операции:

– ПОК 	– покупка;

– БН		– безналичная покупка;

– ВН	– внесение;

– ВЗ		– возврат;

– СН	– снятие.

Появление на индикаторе «ан» говорит о проведении операции аннулирования предыдущей покупки.

Просмотр информации в контрольной памяти оплат осуществляется при помощи клавиш «     », «     », при этом номер покупки изменяется на 1, или путем ввода номера чека при помощи цифровых клавиш:

Получение информации о сумме, дате, времени покупки, возврата, внесения, снятия, аннулирования осуществляется при помощи клавиши «(» («÷» в обратном порядке):

Просмотр информации о покупках в одном чеке:

### 2.4.14 Х - отчет

Данный отчет позволяет контролировать текущее состояние кассы.

## 2.5 Режим «Администратор»

### 2.5.1 Структура меню и описание режима

2. 5. 1. 1 Структура меню представлена на рисунке 7.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- |
| 1 | КАССИР |
| 2 | АДМИНИСТРАТОР |
| 3 | ТЕХНИК |
| 4 | НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |

| АДМИНИСТРАТОР |
| --- |
| ВВОД ПАРОЛЯ |
| 1 | ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ |
| 2 | X - ОТЧЕТЫ |
| 3 | КОРРЕКЦИЯ |
| 4 | КОНФИГУРАЦИЯ |
| 5 | ПАРОЛЬ |

| 1 | ТЕКУЩИЙ |  | 1 | ДАТА |  | 1 | БЕЗ БАЗЫ / БАЗА ТИП 1 / БАЗА ТИП 2 / БАЗА ТИП 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПО КАССИРАМ |  | 2 | ВРЕМЯ |  | 2 | 1 КАССИР / 2 КАССИРА |
| 3 | ПО ОТДЕЛАМ |  | 3 | НАЗВАНИЕ |  | 3 | 1 ОТДЕЛ / 4 ОТДЕЛА |
| 4 | ПО ТОВАРАМ |  | 4 | НАЛОГ |  |  |  |
| 5 | ИТОГОВЫЙ |  | 5 | РАЗРЯДНОСТЬ |  |  |  |
|  |  |  | 6 | ОКРУГЛЕНИЕ |  |  |  |
|  |  |  | 7 | СКИДКИ |  |  |  |

Рисунок 7

2. 5. 1. 2 В режиме «Администратор» может быть произведена коррекция параметров ККМ. Программирование (настройка) конфигурации (параметров) ККМ производится техником ЦТО при регистрации машины и вводе ее в эксплуатацию. Коррекция производится администратором или лицом, исполняющим его обязанности.

### 2.5.2 Вход в режим «Администратор»

### 2.5.3 Закрытие смены

#### 2.5.3.1 Вывод контрольной ленты

При открытой КЛ на ТПУ выдается нефискальный образец КЛ. В случае нечитаемости напечатанной КЛ у оператора имеется возможность отменить очистку буфера КЛ нажатием клавиши «СБ». После исправления ошибок заправки бумаги возможен повтор распечатки КЛ. Нажатие клавиши «ВВ» подтверждает запись КЛ в РПЗУ, в конце печатаемого документа появляется признак фискального режима «ФИСКАЛЬНЫЙ          ». По окончании печати ККМ переходит в режим закрытия смены с выводом сменного отчета.

#### 2.5.3.2 Печать сменного отчета

Вывод сменного отчета возможен только при закрытой контрольной ленте. При открытой контрольной ленте сначала произойдет печать КЛ с подтверждением закрытия КЛ, при закрытой контрольной ленте:

Если при выводе сменного отчета закончилась бумага, то после заправки новой бумаги печать документа начинается сначала после нажатия клавиши «ВВ». При попытке вывода отчета при пустом чековом буфере на индикатор выводится сообщение: «Нет покуп».

### 2.5.4 Х - отчеты

Примечания

1. Текущий Х - отчет при закрытой смене и итоговый Х - отчет содержат необнуляемый итог;

2. Текущий Х - отчет можно вывести на печать при любом состоянии машины; итоговый Х - отчет можно вывести на печать только после закрытия смены.

### 2.5.5 Коррекция

ВНИМАНИЕ! Данный режим ККМ позволяет проводить ввод/ коррекцию параметров только при закрытой контрольной ленте. При попытке проведения коррекции при открытой смене (есть покупки) на индикатор выдается сообщение: «Закр. смену».

Возможна коррекция следующих параметров: ДАТА, ВРЕМЯ, НАЗВАНИЕ, НАЛОГ, РАЗРЯДНОСТЬ, ОКРУГЛЕНИЕ, СКИДКИ.

#### 2.5.5.1 Коррекция даты

#### 2.5.5.2 Коррекция времени

#### 2.5.5.3 Коррекция заголовка

В машине предусмотрена возможность распечатки 3-х строк заголовка в начале чека (строки 1-3) и 2-х строк рекламного текста в конце чека (строки 4,5).

...

При помощи клавиши «КЛ» по кольцу можно осуществить выбор типа вводимых символов. Возможны следующие типы символов:

– R - заглавные буквы русского алфавита;

– r  – прописные буквы русского алфавита;

– S – символы;

– L – латинские заглавные буквы;

– l  – латинские прописные буквы.

Установить требуемый тип символов. После этого следует ввести желаемый текст.

Выбор вводимого символа осуществляется по кольцу при помощи клавиш «(» и «÷». При нажатии на клавишу «÷» перебор символов осуществляется согласно алфавита (для букв) или от первого знака к конечному (для цифр и символов), при нажатии на клавишу «(» перебор символов осуществляется в обратном порядке. Поиск необходимого символа можно осуществлять либо последовательно нажимая на клавишу «(» («÷»), при этом каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом, либо удерживая ее в нажатом состоянии до появления нужного символа, при этом звуковое сопровождение нажатия отсутствует. При помощи клавиш «0»... «9» и « . » можно непосредственно ввести нужный символ.

После установки нужного символа в 1-ой позиции следует перевести курсор при помощи клавиш «     »,  «     » к следующей позиции. При необходимости измените тип символов и введите следующий символ, как описано выше.

Исправление ошибочных данных производится следующим образом: при помощи клавиш  «     »,  «     »  подвести курсор к требуемой позиции и ввести новый символ, как описано выше.

Для перемещения текста внутри строки необходимо подвести курсор к требуемой позиции и нажать клавишу «НГ», на индикаторе появится указатель операции: « ^ ». Нажатие клавиши «     » смещает текст вправо, нажатие клавиши «     » – влево. Для выхода из подрежима необходимо повторно нажать клавишу «НГ».

Удаление символов производится по нажатию клавиши «00».

Для визуальной оценки набранного текста заголовка его можно вывести на печать нажатием клавиши «ИТОГ».

Для записи в память машины вновь введенного текста следует нажать клавишу «ВВ», если предпочтительнее оставить прежний текст – «СБ», ККМ возвращается в исходное состояние.

Во время записи данных на индикаторе высвечивается: «Запись ...». По окончании записи ККМ предлагает продолжить ввод заголовка, для чего необходимо ввести номер следующей строки и продолжить работу как описано выше. Выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

#### 2.5.5.4 Коррекция величин налоговых ставок

В ККМ предусмотрена возможность программирования 3-х ставок налога.

#### 2.5.5.5 Коррекция разрядности

С завода - изготовителя машина поступает с разрядностью 7.

Максимальное значение разрядности – 7 цифр, т.е. формат числа 9999999, минимальное – 3 цифры, т.е. формат числа 999.

#### 2.5.5.6 Коррекция параметров округления

В ККМ предусмотрена возможность округления до заданного числа. Округлению подвергается результат перемножения цены единицы товара на вес товара. С завода-изготовителя машина поступает с отключенным округлением.

Реализованный в машине алгоритм округления позволяет задавать один или два диапазона, каждый со своими правилами округления. Предусмотрена возможность задания пороговой суммы, которая указывает конечную сумму первого диапазона включительно. Начальная сумма второго диапазона округления равняется заданной пороговой сумме плюс единица. Для указания необходимости работы по одному правилу округления необходимо установить ноль в качестве пороговой суммы.

Каждое правило округления предусматривает возможность задания округления в большую либо меньшую сторону и задания числа, до которого необходимо округлять. Возможность округления в большую либо меньшую сторону может быть необходима при округлении, например до 10 рублей, суммы, оканчивающейся на 5 либо к нулю, либо к десяти. Отключение округления возможно путем задания нуля или единицы в качестве числа, до которого необходимо округлять.

На следующей диаграмме изображен процесс ввода параметров округления первого диапазона (а) (он может быть единственным), пороговой суммы (б) и параметров округления второго диапазона (в).

### 2.5.6 Скидки

В ККМ предусмотрена возможность вычисления скидок, как на отдельные покупки, так и на сумму по чеку. Предусмотрена возможность программирования 8 ставок процентных скидок. С завода-изготовителя машина поступает с отключенным блоком скидок.

### 2.5.7 Конфигурация

Данный режим позволяет настроить ККМ на определенную конфигурацию работы. Изменение параметров допускается только при закрытой смене. После проведения хотя бы одной кассовой операции данный режим блокируется.

Для установки необходимой конфигурации работы ККМ необходимо при помощи клавиш «     »,  «     » в режиме «Администратор» выбрать пункт меню «Конфигурация» и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе кассира высвечивается первый параметр конфигурации. В ККМ предусмотрены следующие параметры:

– без базы / с базой без наименований товаров / с базой с наименованиями товаров / с базой с наименованиями товаров и с базой карт безналичной оплаты;

– 1 отдел / 4 отдела;

– 1 кассир / 2 кассира.

Выбор параметра осуществляется по кольцу при помощи клавиш
«     », «     ». Изменение текущего состояния параметра на противоположное производится при помощи клавиши «(». Запись установленных параметров конфигурации может производиться как после изменения каждого параметра, так и после изменения нескольких из них. Возврат в исходное состояние из любого подпункта меню осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

Конфигурация «Без базы / База тип 1 / База тип 2 / База тип 3»

При установке режима «Без базы» созданная база товаров обнуляется и при оформлении чека блокируется вызов фиксированной цены. В режиме «База тип 2» при оформлении чека каждая покупка с фиксированной ценой сопровождается наименованием товара. В режиме «База тип 3» возможно использование базы данных дисконтных карт или карт безналичной оплаты.

Конфигурация «1 кассир / 2 кассира»

При установке конфигурации «2 кассира» во все отчетные документы заносится номер работающего кассира.

Конфигурация «1отдел / 4 отдела»

Если необходимо установить конфигурацию ККМ «4 отдела», то при дальнейшей работе на машине кассиру будет выдаваться запрос на ввод номера отдела с последующим внесением его во все отчетные документы.

### 2.5.8 Пароль

Этот режим предназначен для записи (программирования) или коррекции пароля (ключа защиты) администратора.

## 2.6 Режим калькулятор

ККМ имеет возможность работы в режиме «Калькулятор». Для перехода в этот режим необходимо нажать клавишу «КЛ»

ВНИМАНИЕ !

В режим «Калькулятор» нельзя войти, если не была завершена операция умножения покупок или было обращение к базе данных товаров без вывода чека. При попытке войти в режим в данном случае выдается звуковой сигнал.

После нажатия клавиши «КЛ» ККМ запоминает прерванное состояние

В режиме «Калькулятор» ККМ выполняет следующие арифметические операции:

а) сложение;

б) вычитание;

в) деление;

г) умножение;

Общие правила проведения арифметических операций:

– с помощью цифровых клавиш набрать первый операнд (максимум 7 знаков без учета десятичной запятой);

– нажать клавишу арифметической операции;

– набрать второй операнд;

– нажать клавишу «ИТОГ» («ВВ»), на индикаторе высвечивается результат вычислений;

– при многократном нажатии на клавишу «ИТОГ» повторяется последняя введенная операция;

– при проведении операции над несколькими операндами после ввода каждого из них нажимается клавиша соответствующей арифметической операции.

Для получения результата необходимо нажать клавишу «ИТОГ» или «ВВ».

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ», при этом сбрасывается вся информация в поле данных, промежуточный результат не сохраняется. Для выхода из режима «Калькулятор» необходимо повторно нажать клавишу «КЛ», ККМ возвращается в прерванное состояние.

Если итоговый результат выходит за допустимые размеры, на индикатор выдается сообщение об ошибке.

# 3 База данных товаров

## 3.1 Создание (и коррекция) базы товаров/услуг

Под базой данных понимают список товаров, каждый со своим наименованием, штрих-кодом и ценой.

ВНИМАНИЕ !

Запись баз данных в ККМ возможна только при закрытой смене, т.е. только после оформления контрольной ленты и сменного отчета.

Работа по созданию БД возможна только в том случае, если в режиме «Конфигурация» была проведена установка ККМ на работу с базой товаров.

База товаров создается в ККМ с использованием последовательного порта. Список товаров с наименованием, штрих-кодом и ценой создаются с помощью компьютерной программы TovarBase. ККМ подключается к персональному компьютеру при помощи соответствующего кабеля (схема кабеля приведена ниже). Разъем для подключения к компьютеру находится на левой панели ККМ.

Произвести запись базы товаров в память машины.

ВНИМАНИЕ !

После завершения записи базы данных в память ККМ, для продолжения работы с использованием базы, ККМ необходимо выключить, а затем снова включить.

Более подробные инструкции по программированию базы товаров содержатся в инструкции к программе TovarBase.

Кабель для работы с последовательным портом машины может быть заказан в нужном количестве на заводе-изготовителе (при заказе ККМ) либо изготовлен в центре технического обслуживания по приведенной схеме. Для кабеля используются разъемы: TP4P4C – для подключения к ККМ, DB-9M – для подключения к ПЭВМ.

Распайка кабеля:

| ККМ |  | ПК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
|  |  | 5 |
|  |  | 6 |
|  |  | 7 |
|  |  | 8 |
|  |  | 9 |

## 3.2 Поиск товаров в базе данных товаров/услуг

а ) по кольцу:

Возможен просмотр только существующих записей товаров.

б ) путем ввода номера товара:

При вводе номера несуществующего товара ККМ предлагает ввести номер заново.

При работе с базой товаров возможен вывод Х - отчета «По товарам».

Примечание - Для получения более подробной информации о работе с последовательным портом машины и создании баз данных можно обращаться по адресу: 220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 29, тел/факс 210-22-80; 213-67-00.

# 4 База данных карт безналичной оплаты

## 4.1 Создание базы карт безналичной оплаты

Под базой данных понимают список номеров карт безналичной оплаты, реализованных как на базе карт с магнитной полосой, так и карт со штрих-кодом.

ВНИМАНИЕ !

Запись баз данных в ККМ возможна только при закрытой смене, т.е. только после оформления контрольной ленты и сменного отчета.

Работа по созданию БД возможна только в том случае, если в режиме «Конфигурация» была проведена установка ККМ на работу с базой данных карт безналичных оплат.

База номеров карт создается в ККМ с использованием последовательного порта. Список номеров дисконтных карт создаются с помощью компьютерной программы TovarBase. ККМ подключается к персональному компьютеру при помощи соответствующего кабеля. Разъем для подключения к компьютеру находится на левой панели ККМ.

Произвести запись базы номеров карт в память машины.

ВНИМАНИЕ !

После завершения записи базы данных в память ККМ, для продолжения работы с использованием базы, ККМ необходимо выключить, а затем снова включить.

Более подробные инструкции по программированию базы номеров карт содержатся в инструкции к программе TovarBase.

## 4.2 Создание базы дисконтных карт

Под базой данных понимают список номеров дисконтных карт с соответствующей каждой картой ставкой процентной скидки.

Создание базы данных дисконтных карт происходит таким же образом, как и база данных карт безналичной оплаты.

## 4.3 Поиск карты в базе

а ) путем ввода номера карты:

б ) с помощью считывателя магнитных карт:

в ) с помощью считывателя штрих-кода:

При вводе номера несуществующей карты ККМ предлагает ввести номер заново.

Примечание - Для получения более подробной информации о работе с последовательным портом машины и создании баз данных можно обращаться по адресу: 220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 29, тел/факс 210-22-80; 213-67-00.

# 5 Техническое обслуживание машины

На техническое обслуживание должна ставиться каждая машина с момента ее ввода в эксплуатацию.

Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машины, соответствующего ЦТО.

Электромеханик должен иметь квалификационную группу по электро- безопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000 В.

Периодичность технического обслуживания и ремонта:

– техническое обслуживание машины должно проводиться с интервалом времени, не превышающим 1 месяц;

– ремонт машины должен проводиться через следующие интервалы времени: средний ремонт – через 2,5 года, капитальный ремонт – через 5 лет;

– для обеспечения технического обслуживания и ремонта машины должен быть разработан график согласно циклу, указанному в формуляре на машину

– трудоемкость технического обслуживания и ремонта (приблизительно), ч

| технического обслуживания | 1 |
| --- | --- |
| текущего ремонта | 2 |
| среднего ремонта | 6 |
| капитального ремонта | 12 |

– техническое обслуживание следует выполнять по графику во время плановой остановки машины независимо от ее состояния.

При этом электромеханик должен выполнять следующие работы:

– протереть клавиши, лицевую панель, индикатор ветошью обтирочной ТУ 63-178.77-82;

– снять крышку с ТПУ машины, осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);

– протереть записывающую поверхность ТПГ чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом для очистки ее от налипших частиц термочувствительного вещества бумаги;

– произвести чистку ТПУ удалением пыли при помощи пылесоса, кисточкой, места скопления пыли протереть чистой ветошью обтирочной

ТУ 63-178.77-82;

Чистку и промывку контактов разъемов производить спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на одну машину).

Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик изделия.

При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий порядок работы:

– провести самопроверку машины;

– если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работоспособность машины по тесту, по виду выявленного отказа или сбоя установить характер неисправности, ремонт производить заменой несправной составной части на исправную, взятую из комплекта запасных частей;

– после устранения неисправности выполнить действия, предусмотренные тестом;

– исправную машину опломбировать и установить на рабочее место, сделать соответствующие отметки в формуляре.

Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда опломбированной.

# 6 Текущий ремонт

## 6.1 Возможные неисправности и способы их
 устранения

В процессе работы проводится постоянный автоматический контроль за состоянием машины. При обнаружении какого - либо несоответствия или ошибки в работе оператора выдается звуковой сигнал и на индикатор выдается соответствующее сообщение.

Любое нажатие клавиш, не описанных в алгоритме работы машины, нарушение последовательности нажатия клавиш или нажатие на две или более клавиши одновременно не производит никаких действий.

Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена самопроверка. При включении ККМ производится проверка достоверности информации и тестирование аппаратных средств:

а) проверка индикатора;

б) исправность работы ОЗУ;

в) достоверность блока контрольной информации в РПЗУ;

г) достоверность информации в ПЗУ программ;

д) связь с ФП;

е) проверка заряда аккумулятора.

Примечание - Любая операция записи в накопитель ФП и РПЗУ сопровождается контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы ККМ.

В случае неудовлетворительного завершения одного из тестов на индикаторе высвечивается наименование неисправности, при возникновении которых происходит блокировка машины.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения блокировки машины следует обращаться к специалисту центра технического обслуживания (ЦТО).

Описание неисправностей приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № | Надпись на индикаторе | Причина возникновения неисправности | Блокировка работы ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неиспр.ФП | Неисправность ФП, отсутствие связи с ФП | Есть |
| 2. | Ош.зап.ФП | Искажение информации при записи в ФП | Есть |
| 3. | Ошиб.КС ФП | Ошибка контрольной суммы ФП | Есть |
| 4. | Неисп.РПЗУ | Неисправна микросхема РПЗУ, отсутствие связи с РПЗУ | Есть |
| 5. | О.З. РПЗУ | Искажение информации при записи в РПЗУ | Есть |
| 6. | Неиспр.ОЗУ | Неисправна микросхема ОЗУ | Есть |
| 7. | Наруш.инф. | Ошибка контрольной суммы РПЗУ | Есть |
| 8. | Разряд бат | Напряжение источника питания (аккумуляторной батареи) ниже допустимого уровня (11,5(0,5)В. Аккумулятор необходимо подзарядить, включив ККМ | Есть |

В процессе работы ККМ выдаются нижеследующие предупреждающие сообщения, которые служат для обращения внимания оператора на его некорректные действия. При этом полная блокировка работы машины не происходит. Перечень этих сообщений приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № | Надпись на индикаторе | Причина появления предупреждающего сообщения | Блокируется работа ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нет бумаги | Обрыв бумаги в ТПУ | Есть |
| 2. | Закр. смену | Необходимо провести закрытие смены | Нет |
| 3. | Нет налич. | Недостаточное количество или отсутствие наличности в кассе | Нет |
| 4. | Нет покуп. | Попытка закрытия смены при пустом буфере КЛ | Нет |
| 5. | Лимит ФП | Проведено 10 фискализаций/ перерегистраций или 3000 закрытий смен | Нет |
| 6. | Заблокир. | ККМ заблокирована налоговым инспектором | Есть |
| 7. | Закрыть КЛ | Необходимо распечатать КЛ | Нет |
| 8. | Необх. ТО | Необходимо пройти техническое обслуживание, через 10 дней касса будет заблокирована | Нет |
| 9. | Пройдите ТО | Необходимо пройти техническое обслуживание | Есть |

ВНИМАНИЕ !

При неисправности ФП содержимое ФП можно прочитать при помощи технологической микросхемы 27С512 (файл TFP.512) в условиях ЦТО.

При всех неисправностях фискальной памяти при открытой контрольной ленте возможно получение «Аварийного протокола». На индикаторе кассира высвечивается сообщение: «Неиспр. ФП» или «Ошиб.КС ФП», а затем «Авар отчет». При нажатии клавиши «ВВ» на ТПУ выводится аварийный протокол.

При всех неисправностях РПЗУ возможен доступ к пункту главного меню «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР». Для этого необходимо перейти в главное меню при помощи клавиши «СБ», войти в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР», далее работа с машиной осуществляется в полном соответствии с описанием, приведенным в руководстве по эксплуатации УЯИД.695234.003РЭ2.

Неисправности в цепях питания вызывают неправильную работу как всей машины, так и ее отдельных частей (узлов).

Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению печатаемой информации.

Неисправности в клавиатуре приводят к полной или частичной невозможности ввода информации в машину.

Неисправность индикатора приводит к искажению индицируемой информации или ее отсутствию.

Неисправности в БУФП приводят к нарушению работы составных частей машины и всей ККМ в целом.

При появлении неисправности необходимо провести ее анализ на основании логики работы машины, выполняемой операции и провести соответствующий тест самопроверки.

Ряд неисправностей выявляется при проведении автоматического тестирования, которое осуществляется каждый раз после включения питания.

После локализации места неисправности и установления ее причины произвести замену вышедших из строя элементов или регулировку механических узлов. Все эти работы должны проводиться специалистами центра технического обслуживания (ЦТО).

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности | Вероятная причина возникновения неисправности | Способ устранения |
| 1. Лента не движется, лентопротяжный валик не вращается | 1 Установлен дефектный рулон (не соответствует ширина ленты, неровный торец рулона, толщина ленты больше допустимой и т.п.) | Заменить рулон бумаги |
|  | 2 Загрязнение зубчатых колес редуктора или их механическое повреждение | Очистить от грязи и посторонних частиц зубчатые колеса редуктора, колеса с механическими повреждениями заменить |
|  | 3 Повреждения в электрических соединениях | Проверить соединения разъемов и проводов жгута |
|  | 4 Обрыв обмоток шагового двигателя | Измерить омметром сопротивление между контактами разъема, расположенного на жгуте шагового двигателя и в случае обрыва заменить шаговый двигатель |
| 2. Лента движется с перекосом и заклинивается | Засорен лентопротяжный тракт | Куском плотной бумаги прочистить лентопротяжный тракт |
| 3. Отпечатанные строки «сплющиваются» по высоте или превращаются в линию | Причины могут быть теми же, что и в п.1 | Провести проверку аналогично п. 1 |
| 4. Лента продвигается, печать отсутствует | 1 Неисправна схема управления печатью | Устранить неисправность в БУФП |
|  | 2 Неправильная заправка бумажной ленты | Заправить ленту в соответствии с инструкцией |
|  | 3 Неисправна ТПГ | Заменить ТПГ |
| 5. Одни и те же точки во всех строках не печатаются | Неисправна ТПГ | Заменить ТПГ |
| 6. Неравномерная пропечатка знаков, плавно меняющаяся от начала к концу строки | 1 Ослабление усилия прижатия ТПГ к валику | Заменить пружину |
|  | 2 Неточная юстировка ТПГ | Отъюстировать ТПГ |
| 7. Бледная печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение | 1 Причина может быть та же, что и в п. 6 | Заменить пружину, после чего отъюстировать ТПГ |
|  | 2 Мала длительность импульса печати | Увеличить длительность импульса печати |
| 8. «Жирная» печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение | Велика длительность импульса печати | Уменьшить длительность импульса печати |
| 9. Печать знаков не соответствует эталону (тест ТПУ) | Причина дефекта вне блока ТПУ | Устранить неисправности в БУФП |
| 10. Ухудшение качества печати или пропадание на печати части точек, формирующих знаки | 1 Загрязнение записывающей поверхности ТПГ | Протереть поверхность ТПГ мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87 |
|  | 2 Понижение напряжения 12 В | Проверить цепи питания; зарядить (заменить) аккумулятор. |
| 11. Отсутствие ввода информации, показания индикатора кассира не изменяются при нажатии на клавишу | Нарушен контакт в клавиатуре | Протереть контакты клавиатуры мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87 |
| 12. Полное отсутствие индикации какой-либо информации на индикаторе | 1 Вышел из строя предохранитель | Заменить предохранитель на БУФП |
|  | 2 Вышел из строя индикатор | Заменить индикатор |
| 13. Возникновение неисправности ФП | Сбой в работе модуля накопителя ФП | Провести работы в соответствии с п. 4.2 |
| 14. Появление на индикаторе надписи «Нет бумаги» при заправленной термобумаге | 1 Неисправен октрон АОТ 147Б | Заменить октрон |
|  | 2 Уровень напряжения на коллекторе фототранзистора ниже нормы | Проверить уровень напряжения (U) на контакте 2 разъема Х5: – если U ( 3,8 В – следует заменить в субблоке БУФП резистор R39 на С2-23-0,125-2,7 кОм; – если U ( 2,0 В – следует заменить резистор R39 на С2-23-0,125-5,1кОм |

Примечание

1 Ширину ленты измерять линейкой 150 мм ГОСТ 427-75

2 Сопротивление должно быть в пределах 60 Ом между контактами 1-2, 3-4.

## 6.2 Замена фискальной памяти машины

Если в процессе работы на машине было выдано сообщение об ошибке в модуле накопителя фискальной памяти или количество свободных полей для записи сменных отчетов менее 30 (при закрытии смены печатается сообщение «ВНИМАНИЕ! ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТИЙ: ХХ»), необходимо произвести замену фискальной памяти ККМ в соответствии с «Инструкцией по замене фискальной памяти контрольно-кассовой машины «КАСБИ-03Ф».

# 7 Правила хранения и транспортирования

Машина должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до 35(С, относительной влажности воздуха не более 85%. В помещениях для хранения машины не должно быть агрессивных примесей вызывающих коррозию.

Термин «хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение в железнодорожных складах.

Складирование упакованных машин должно производиться не более чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными машинами, стенами и полом должно быть не менее 10 см.

Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 9 месяцев со дня ее изготовления. По истечении 6 месяцев необходимо произвести распаковку машины и произвести подзарядку встроенного аккумулятора путем подключения машины к сети переменного тока (220 ÷ 230) В на время (12 ÷ 16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0, 2 A.

Распаковку машины в зимнее время необходимо производить в отапливаемых помещениях , предварительно выдержав ее не распакованной в этом помещении в течении 6 часов.

Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов:

– автомобильным - «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», 2 изд., М., «Транспорт», 1983г.

– железнодорожным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983 г. и «Технические условия погрузки и крепления грузов», МПС, 1969 г. Перевозки по железным дорогам через районы с холодным климатом должны осуществляться только в период с марта по ноябрь.

– речным - «Правила перевозки грузов», утвержденные Министерством речного флота РФ 14. 08. 78 г.

– авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках) - «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях», утвержденное Министерством гражданской авиации 28.03.75 г.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с машинами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

# 8 Утилизация

8. 1 ККМ «КАСБИ – 03Ф» не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, кроме входящей в ее состав герметичной свинцово – кислотной аккумуляторной батареи 12 В 1,2 А/ ч.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь разбирать батарею! Серная кислота, содержащаяся в батареях, может вызвать ожоги. При попадании кислоты на кожу или одежду промойте их большим количеством воды. Не кладите батарею в огонь – она может разгерметизироваться или взорваться.

8. 2 В состав ККМ входят блоки БУФП, ТПУ, индикатор, в которых имеются элементы, содержащие драгоценные и цветные металлы, корпус ККМ выполнен из пластика АБС (Таблица 4).

Таблица 4

| № п/п | Сборочная единица | Наименование материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | БУФП: – микросхемы и электрорадиоэлементы – трансформатор – печатная плата – кронштейн | – золото, серебро, платина – медь – стеклотекстолит – пластик АБС |
| 2 | ТПУ: – ТПГ – шаговый двигатель – вал – корпус | – золото, алюминий, медь – медь – смесь резиновая ИРП-1265 – ПФО норил 731 |
| 3 | Индикатор | – золото |
| 4 | Корпус машины | – пластик АБС |
| 5 | Пластина контактная | – смесь резиновая диэлектрическая эластосил R267/50 |

В случае непригодности использования вышеперечисленных узлов, блоков и деталей изделия в ремонтных и других работах, они подлежат демонтажу, разборке и утилизации через организации вторсырья.

8. 3 Аккумуляторные батареи, емкость которых не может быть восстановлена, должны подвергаться переработке на специализированных предприятиях.

Утилизация батарей на неспециализированных предприятиях является незаконной! Старые батареи, которые не подверглись процессу переработки, должны быть сданы в пункты приема свинцового лома.

Приложение А

(обязательное)

Образцы печатаемых документов

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ |  |
| N(0001 | Номер открываемой смены |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: |  |
| 1000 | Необнуляемый итог |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |

Рисунок A. 1 - Чек открытия смены

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 1 | Номер отдела |
| 1 0 | Номер покупки / стоимость покупки |
| ИТОГ 0 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 0 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 2 - Нулевой чек

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 1 5000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 833 |  |
| ИТОГ 5000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 5000 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 3 - Чек с регистрацией продажи

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| КОПИЯ ЧЕКА |  |
| N(XXXX | Номер чека |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 1 5000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 833 |  |
| ИТОГ 5000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 5000 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| КОПИЯ ЧЕКА |  |

Рисунок A. 4 - Копия чека

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 1 5000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 833 |  |
| ИТОГ 5000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 7000 | Наличность внесенная покупателем |
| СДАЧА 2000 | Величина сдачи покупателю |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 5 - Чек при оформлении продажи с автоматическим подсчетом сдачи

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 1 | Номер отдела |
| 1 3000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 2 5000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 1106 |  |
| ИТОГ 8000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 8000 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 6 - Чек при оформлении продаж с налогом

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 4 | Номер отдела |
| Цена 350 | Цена единицы товара |
| кг/шт х 1330 | Вес товара (его количество) |
| 1 = 465500 | Порядковый номер покупки / стоимость покупки |
| ИТОГ 465500 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 465500 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 7 - Чек при оформлении продаж с умножением

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 4 | Номер отдела |
| ХХХХ-код тов/усл | Номер кода товара / услуги |
| 1 20000 | Порядковый номер покупки / стоимость покупки |
| ХХХХ YYYYYYYYYYYYY | Номер кода товара /Наименование товара из базы данных |
| 2 30000 | Порядковый номер покупки / стоимость покупки |
| ИТОГ 50000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 50000 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 8 - Чек при оформлении продаж с запрограммированными ценами

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Признак оформления продажи по безналичному расчету |
| ОТДЕЛ 1 | Номер отдела |
| 1 1000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| ИТОГ 1000 | Внесённая сумма |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 9 - Чек с регистрацией продажи по безналичному расчету

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 200000 | Внесённая сумма |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 272655 | Наличность кассира |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 10 - Чек при оформлении внесения

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ВОЗВРАТ | Указатель операции |
| ОТДЕЛ 1 | Номер отдела |
| 1 2300 | Номер операции / сумма возврата |
| ИТОГ 2300 | Итоговая стоимость возврата |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 11 - Чек при оформлении возврата товара

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 12500 | Снятая наличность |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 257855 | Наличность кассира |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 12 - Чек при оформлении снятия

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 1 115000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| ОТДЕЛ 4 | Номер отдела |
| 2 235000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 2500 |  |
| ИТОГ 50000 | Итоговая стоимость покупки |
| НАЛ. 50000 | Наличность внесенная покупателем |
| КАССИР 2 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 13 - Аннулируемый чек

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Номер чека / номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| АННУЛИР. ПОКУПОК | Указатель операции: аннулирование покупки |
| ОТДЕЛ 2 | Номер отдела |
| 1 15000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| ОТДЕЛ 4 | Номер отдела |
| 2 35000 | Номер покупки / стоимость покупки |
| НАЛОГ 2500 |  |
| ИТОГ 50000 | Итоговая стоимость покупки |
| КАССИР 1 | Порядковый номер работающего кассира/ оператора |
| СПАСИБО! | Конечный текст |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 14 - Чек при оформлении аннулирования

ТЕСТ ТПУ

ЗАО ″ДУЭТ″

г. Калуга

УНП ХХХХХХХХХХ

НМ ХХХХХХХХХХХХХ

РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ

12.03.05 09:24

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

0123456789ABCDEFGH

IJKLMNOPQRSTUVWXYZ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРС

ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

- КОНЕЦ -

Рисунок A. 15 - Тест ТПУ

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| Х-ОТЧЕТ(ТЕКУЩИЙ) | Наименование отчета |
| N(ХХХХ | Порядковый номер отчета |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 16 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 10 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ |  |
| НАЛИЧНЫМИ: |  |
| 110915 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ: |  |
| 3000 | Суммарная оплата за покупки безналичными |
| ИТОГ 113915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 51000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 181 | Величина налога в рублях |
| Н2 20% |  |
| 2870 |  |
| НАЛОГ 3051 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 20000 | Сумма внесенной наличности |
| КОЛ.ВНЕСЕНИЙ: |  |
| 1 | Количество внесений наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 22500 | Снятая наличность |
| КОЛ.СНЯТИЙ: |  |
| 2 | Количество снятий наличности |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| КОЛ.ВОЗВРАТОВ: |  |
| 1 | Количество возвратов товара |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 46115 | Наличность в кассе |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 16 - Текущий Х-отчет

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| Х-ОТЧЕТ |  |
| ПО КАССИРАМ | Наименование отчета |
| N(ХХХХ | Порядковый номер отчета |
| КЛ N( 01 |  |
| КАССИР 1 |  |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 11 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 6 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 60915 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| ИТОГ 60915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 90 | Величина налога в рублях |
| Н2 20% |  |
| 652 |  |
| НАЛОГ 742 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 20000 | Сумма внесенной наличности |
| КОЛ.ВНЕСЕНИЙ: |  |
| 1 | Количество внесений наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 22500 | Снятая наличность |
| КОЛ.СНЯТИЙ: |  |
| 2 | Количество снятий наличности |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| КОЛ.ВОЗВРАТОВ: |  |
| 1 | Количество возвратов товара |
| НАЛИЧНЫЕ КАССИРА: |  |
| 46115 | Наличность в кассе |
| КАССИР 2 |  |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 5 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 4 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 53000 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| ИТОГ 53000 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 51000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 91 | Величина налога в рублях |
| Н2 20% |  |
| 2218 |  |
| НАЛОГ 2309 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 0 | Сумма внесенной наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 0 | Снятая наличность |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 0 | Возвращенная наличность |
| НАЛИЧНЫЕ КАССИРА: |  |
| 0 | Наличность в кассе |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 17 - Х-отчет по кассирам

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| Х-ОТЧЕТ | Наименование отчета |
| ПО ОТДЕЛАМ | Порядковый номер отчета |
| N(ХХХХ | Порядковый номер отчета |
| КЛ N( 01 |  |
| ОТДЕЛ 1 |  |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 2000 | Суммарная оплата за покупки |
| ИТОГ 2000 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 1 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 1000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 181 | Величина налога в рублях |
| НАЛОГ 181 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 0 | Возвращенная наличность |
| ОТДЕЛ 2 |  |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 22000 | Суммарная оплата за покупки |
| ИТОГ 22000 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 1 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 15000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 15% | Номер и величина налоговой ставки |
| 2870 | Величина налога в рублях |
| НАЛОГ 2870 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| ОТДЕЛ 3 |  |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 0 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 0 | Суммарная оплата за покупки |
| ИТОГ 0 | Итоговая стоимость всех покупок |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 0 | Возвращенная наличность |
| ОТДЕЛ 4 |  |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 4 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ: |  |
| 89915 | Суммарная оплата за покупки |
| ИТОГ 89915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 1 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 35000 | Стоимость аннулированных покупок |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 0 | Возвращенная наличность |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 18 - Х-отчет по отделам

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| Х-ОТЧЕТ | Наименование отчета |
| ПО ТОВАРАМ/УСЛУГАМ | Вид отчета |
| N(ХХХХ | Порядковый номер отчета |
| XXXX YYYYYYYYYYYYY | Код проданного товара / Наименование товара из базы |
| количество: |  |
| 11.153 | Количество проданного товара |
| общая сумма: |  |
| 1115300 | Общая сумма денежных средств по товару/ услуге |
| XXXX YYYYYYYYYYYYY |  |
| количество: |  |
| 8 |  |
| общая сумма: |  |
| 800000 |  |
| XXXX YYYYYYYYYYYYY |  |
| количество: |  |
| 245 |  |
| общая сумма: |  |
| 196000 |  |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 19 - Х-отчет по товарам

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| Х-ОТЧЕТ(ИТОГОВЫЙ) | Наименование отчета |
| N(ХХХХ | Порядковый номер отчета |
| НОМЕР СМЕНЫ: XXXX |  |
| КОЛИЧ. КЛ: 01 | Количество контрольных лент |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 16 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 10 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ |  |
| НАЛИЧНЫМИ: |  |
| 110915 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ: |  |
| 3000 | Суммарная оплата за покупки безналичными |
| ИТОГ 113915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 51000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 181 | Величина налога в рублях |
| Н2 15% |  |
| 2870 |  |
| НАЛОГ 3051 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 20000 | Сумма внесенной наличности |
| КОЛ.ВНЕСЕНИЙ: |  |
| 1 | Количество внесений наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 22500 | Снятая наличность |
| КОЛ.СНЯТИЙ: |  |
| 2 | Количество снятий наличности |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| КОЛ.ВОЗВРАТОВ: |  |
| 1 | Количество возвратов товара |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 46115 | Наличность в кассе |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: |  |
| 194330 | Необнуляемый итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 20 - Итоговый Х-отчет

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС ХХХХ | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА |  |
| N( 01 | Номер контрольной ленты |
| 12.03.05 | Дата открытия смены |
| КАССИР 1 |  |
| N(0001 09:28 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 Н1 1отд 500 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| СУММА: 500 | Сумма покупки |
| N(0002 09:29 | Номер чека / время оформления чека |
| ВНЕСЕНИЕ | Признак операции внесения наличности |
| СУММА: 20000 | Сумма внесения |
| N(0003 10:34 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 Н1 1отд 500 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| 2 4отд 250 | Номер покупки / номер отдела / сумма покупки |
| СУММА: 750 | Сумма покупки |
| N(0004 10:40 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 4отд 50000 |  |
| СУММА: 50000 | Сумма покупки |
| N(0005 10:41 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 Н2 2отд 5000 |  |
| СУММА: 5000 | Сумма покупки |
| N(0006 10:42 | Номер чека / время оформления чека |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА | Признак операции возврата товара |
| 1 2отд 2300 |  |
| СУММА: 2300 | Сумма возврата |
| N(0007 10:42 | Номер чека / время оформления чека |
| СНЯТИЕ | Признак операции снятия наличности |
| СУММА: 10000 | Сумма снятия |
| КАССИР 2 |  |
| N(008 10:44 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 Н2 2отд 15000 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| 2 4отд 35000 | Номер покупки / номер отдела / сумма покупки |
| СУММА: 50000 | Сумма покупки |
| N(009 10:48 | Номер чека / время оформления чека |
| АННУЛИРОВАНО | Признак операции аннулирования |
| 1 Н2 2отд 15000 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| 1 4отд 35000 | Номер покупки / номер отдела / сумма покупки |
| СУММА: 50000 | Сумма покупки |
| N(0010 10:50 БН | Номер чека / время оформления чека / безналичная покупка |
| 1 Н1 1отд 1000 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| СУММА: 1000 | Сумма покупки |
| N(0011 10:50 БН | Номер чека / время оформления чека |
| АННУЛИРОВАНО | Признак операции аннулирования |
| 1 Н1 1отд 1000 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| СУММА: 1000 | Сумма покупки |
| N(0012 10:52 БН | Номер чека/время оформления чека/безналичная покупка |
| 1 Н2 2отд 2000 | Номер покупки/налоговая ставка/номер отдела/сумма покупки |
| СУММА: 2000 | Сумма покупки |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 12 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 10 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ |  |
| НАЛИЧНЫМИ: |  |
| 110915 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ: |  |
| 0 | Суммарная оплата за покупки безналичными |
| ИТОГ 110915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 51000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 181 | Величина налога в рублях |
| Н2 15% |  |
| 2870 |  |
| НАЛОГ 3051 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 20000 | Сумма внесенной наличности |
| КОЛ.ВНЕСЕНИЙ: |  |
| 1 | Количество внесений наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 22500 | Снятая наличность |
| КОЛ.СНЯТИЙ: |  |
| 2 | Количество снятий наличности |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| КОЛ.ВОЗВРАТОВ: |  |
| 1 | Количество возвратов товара |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 46115 | Наличность в кассе |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 21 - Контрольная лента

| АО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| СМЕННЫЙ ОТЧЕТ | Вид отчета |
| N( XXXX | Номер отчета |
| КОЛИЧ. КЛ: 01 | Количество контрольных лент |
| ВСЕГО ЧЕКОВ: |  |
| 16 | Общее количество отпечатанных чеков |
| ВСЕГО ПОКУПОК: |  |
| 10 | Количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ |  |
| НАЛИЧНЫМИ: |  |
| 110915 | Суммарная оплата за покупки наличными |
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ: |  |
| 3000 | Суммарная оплата за покупки безналичными |
| ИТОГ 113915 | Итоговая стоимость всех покупок |
| КОЛ.АН.ПОКУПОК: |  |
| 3 | Количество аннулированных покупок |
| АННУЛИРОВАНО: |  |
| 51000 | Стоимость аннулированных покупок |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГ |  |
| Н1 10% | Номер и величина налоговой ставки |
| 181 | Величина налога в рублях |
| Н2 15% |  |
| 2870 |  |
| НАЛОГ 3051 | Общая величина собранного налога в рублях |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 20000 | Сумма внесенной наличности |
| КОЛ.ВНЕСЕНИЙ: |  |
| 1 | Количество внесений наличности |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 22500 | Сумма снятой наличности |
| КОЛ.СНЯТИЙ: |  |
| 2 | Количество снятий наличности |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 2300 | Возвращенная наличность |
| КОЛ.ВОЗВРАТОВ: |  |
| 1 | Количество возвратов товара |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 5 | Количество отмененных покупок |
| НА СУММУ: |  |
| 2500 | Сумма отмененных покупок |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Количество отмененных чеков |
| НА СУММУ: |  |
| 2300 | Сумма отмененных чеков |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 46115 | Наличность в кассе |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: |  |
| 194330 | Необнуляемый итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок A. 22 - Сменный отчет

# Footnotes

*) суммарное количество времени включенного состояния ККМ без подзарядки аккумулятора при выводе за это время суммарного количества чеков соответственно 1000 и 2000.

# Text boxes

0...9

5

2

3

4

1

3

2

1

+

(

–

(

U=14В (24В)

Аккумулятор
12 В

Клавиатура

ФП

Индикатор
кассира

( 220 В

Элементы питания

ТПУ

БУФП

. . .

К:

h /

h / ХХ-ХХ

0... 9

ВВ

dп

d /

d / ХХ-ХХ-ХХ

0... 9

0... 9

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

Запись . . .

Скидки

ВВ

. . .

0...9

‘.’

Касса

ВВ

ЧЕК

рис. А. 2

0

По отделам

=                    0

ИТОГ

ЧЕК

рис. А. 3

Ввод данных

по другим

покупкам

= ХХХХХХХ

ВВ

ИТОГ

1: ХХХХХХХ

ВВ

N отдела : Х

N отдела : _

ХХХХХХХ

0

1...4

ВВ

0...9

Ввод цены из БД при помощи считывателя ШК

ЧЕК

рис. А. 5

Наличность

Сдача

Н   ХХХХХХХ

С    ХХХХХХХ

ВВ

=  ХХХХХХХ

ИТОГ

0...9

Ввод суммы наличных

(

(

ВВ

0...9

ХХХХХХХ

0

1:   ХХХХХХХ

. . .

N:   ХХХХХХХ

2:   ХХХХХХХ  0.00

ВВ

0...9

(

0..9

ВВ

(                  0

(  ХХХХ . ХХХ

ХХХХХХ

,

–

(

(

(

N:   ХХХХХХХ

Номер товара/ услуги

...

Выбор кода
 товара

0...9

Номер : ХХХ_

N  тов . :  002

N:   ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

N  тов . : ххх

÷

ВВ

ИТОГ

ВВ

N  тов . :  001

По кольцу

+5В

X1

X2

GND

RxD

TxD

1

4

3

2

–

(

(

(

а )

–

(

(

(

–

(

(

(

–

(

(

(

–

(

(

(

(

(

–

(

Обращение 
к весам

Стоимость
товара

Информация о весе товара

Стоимость
единицы товара

0...9

(

ВВ

(        YY.YY

1:    ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ЧЕК

рис. А. 10

Внесение

0

Внести  ?

ВВ

0...9

ВВ,
ИТОГ

ВВ

ХХХХХХХ

ЧЕК

рис. А. 11

Возврат

ВВ

-                   0

0...9

N  отдела :  _

=  ХХХХХХХ

N  отдела :  х

-    ХХХХХХХ

ВВ

1...4

ВВ,
ИТОГ

ВВ

N  тов . : ххх

ВВ

0..9

ВВ

ВВ,

ИТОГ

0

Снять ?

ХХХХХХХХХ

Снятие

ЧЕК

рис. А. 12

ЧЕК

рис. А. 14

Аннулир.

ВВ

ВВ

Аннулир . ?

Печать . . .

,

–

(

(

(

Визуальная оценка
яркости печати

ТЕСТ ТПУ

рис. А. 15

ИТОГ

Яркость

ВВ

ВВ

Запись . . .

Ярк ((((((((

Ярк ((((

,

–

(

(

(

Вид печ.

ВВ

ВВ

Стандарт.

Экономичн.

Запись . . .

Запись . . .

ВВ

К: _

К: ХХХХХХ

Сохранить ?

Пароль

ВВ

ВВ

0...9

,

–

(

(

(

ВВ

Запись . . .

Подсветка

ВВ

Подсв.ВЫКЛ

Подсв.   ВКЛ

–

(

(

(

Выбор
ставки

К: ((((((

К: _

0...9

Касса

Кассир

ВВ

(

(

–

(

ХХХХ          СН

Чек № YYYY

YYYY         ВН

0... 9

ВВ

×

×

×

ХХХХ        СН

ХХХХ          СН

Кассир:   Х

=        ХХХХХ

h   ХХ : ХХ

d    ХХ.ХХ.ХХ

×

×

,

–

(

(

(

,

–

(

(

(

× ; ÷

× ; ÷

n:  ХХХХХХХ

Отдел :  Х

Отдел :  Х

ВВ

ХХХХ     ПОК

n: ХХХХХХХ

1:     ХХХХХ

СБ

ОТЧЕТ

рис А. 16

Х - отчет

Печать . . .

ВВ

С1%    ХХ.ХХ

А: ((((((

А: _

0... 9

Закр. смены

Администр .

ВВ

ВВ

ОТЧЕТ

рис. А. 21

Закрыть КЛ?

Закр.смены лен.

Печать . . .

ВВ

ОТЧЕТ

рис. А. 22

Печать . . .

Закр.смены

Закр. смен ?

ВВ

ВВ

,

–

(

(

(

ОТЧЕТЫ

рис. А.16, А.17, А.18, А.19, А.20

Текущий

По кассирам

Печать . . .

Х - отчеты

ВВ

ВВ

d / __

d / ХХ-ХХ-ХХ

dп

0... 9

0... 9

Дата

ВВ

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

Дата

ВВ

h /

h / ХХ-ХХ

0... 9

Время

Время

ВВ

ВВ

N строки: х

N строки:

1...5

Z /

Название

ВВ

ВВ

Тип символов

,

–

(

(

(

Выбор
налоговой
ставки

Запись . . .

Налог

ВВ

0...9

‘.’

ВВ

Н1%    ХХ.ХХ

Нс%     yy.yy

Нс%    YY.YY ХХ.ХХ

,

–

(

(

(

Запись . . .

Разрядн.

ВВ

ВВ

9999999

999

N тов . : 001

0...9

ВВ

,

–

(

(

(

N тов . : 001

...

В больш.ст

Запись . . .

А:

А:ХХХХХХ

Сохранить ?

Пароль

ВВ

ВВ

ВВ

0...9

0

0…9

ВВ

ЧЕК

рис. А. 1

Касса

ВВ

Отк.смену?

ВВ

БН:XXXXX_

НГ

ВВ

ВВ

Касса

По товарам

Итоговый

,

–

(

Окр.до: XXX

Окр.до: YYY

(

(

0...9

Округление

ВВ

ВВ

В меньш.ст

ВВ

б )

Номер : ХХХ

N  тов . : ххх

Продолжение таблицы 3

0

БН:_

ВВ

Б               0

НГ

ВВ

Касса

0

Безналичн?

ВВ

Б               0

ВВ

БН:XXXXXXX

Ввод номера карты при помощи считывателя магнитных карт

БН:_

Б                 0

ВВ

БН:XXXXXXX

Б                 0

Б                 0

БН:XXXXXXX

ВВ

0... 9

БН:_

БН:_

Ввод номера карты при помощи считывателя штрих-кода

Запись . . .

в )

б )

а )

ВВ

Порог: ХХХ

0…9

Порог: YYY

ВВ

ВВ

,

–

(

(

(

Окр.до: XXX

Окр.до: YYY

0...9

Запись . . .

,

Установка пороговой суммы в ноль

указывает, что параметры (а) действуют
для всего диапазона
округляемых сумм

ВВ

В меньш.ст

В больш.ст

Сx%     yy.yy

Сx%    YY.YY ХХ.ХХ

ВВ

ВВ

1…8

1: YYYYYYY

,

–

(

ХХХХХХХ

Сx%    ХХ.ХХ

Сy%    YY.YY

1…8

–

(

(

(

(

(

–

(

,

–

(

Сy%    YY.YY

=  YYYYYYY

=  ХХХХХХХ

Сx%    ХХ.ХХ

ВВ

d ? ХХ.ХХ.ХХ

Ждите…

dп

d / _

d / ХХ-ХХ-ХХ

0... 9

0... 9

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

=  YYYYYYY

ВВ

Сx%     ХХ.ХХ

0…9

НГ

=  ХХХХХХХ

Дк:_

Дк:XXXXX_