код продукции 401760	МЕ53

СТБ 1364-2002

КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ МАШИНА

«КАСБИ - 03Ф»

версия ПО v1.4b

Руководство по эксплуатации

Работа с фискальной памятью

Часть 3    УЯИД. 695234.003-15 РЭ2

Содержание

1  Включение машины	5

2  Порядок работы	6

3 Режим работы с фискальной памятью	6

3.1 Структура меню	7

3.2 Вход в режим работы с ФП	7

3.3 Фискализация (перерегистрация)	8

3.4 Отчеты	9

3.4.1 Отчет по  заданному номеру записи	9

3.4.2 Отчет по заданной дате	10

3.5 Свободные поля ФП	10

3.6 Блокировка ККМ	11

3.6.1 Режим проверки сохранности фискальных данных	11

3.6.2 Установка блокировки ККМ	11

3.7  Аварийный протокол	11

Приложение А  Образцы фискальных отчетов	12

Настоящая инструкция  содержит сведения о правилах работы на электронной контрольно-кассовой машине «КАСБИ - 03Ф», необходимые для  ее правильной эксплуатации при проведении операции фискализации (перерегистрации), при получении различных видов фискальных отчетов и т.п.

При эксплуатации машины  необходимо дополнительно пользоваться руководством по эксплуатации УЯИД.695234.003РЭ и формуляром УЯИД.695234.003 ФО.

Сокращения, принятые в тексте руководства:

– ККМ 	- контрольно-кассовая машина;

– БУФП	- блок управления, фискальной памяти, питания;

– ФП	- фискальная память;

– РНМ	- регистрационный номер машины;

– УНП	- учетный номер налогоплательщика;

– ЦТО	- центр технического обслуживания.

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве:

- нажать клавишу;

- набрать число на цифровом поле клавиатуры;

- информация на индикаторном табло;

- печатаемый  документ.

Машина имеет  встроенную фискальную память с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации сроком не менее шести лет. Режим работы ККМ с фискальной памятью называется фискальным.

При вводе машины в эксплуатацию необходимо произвести регистрацию ККМ и перевод ее из нефискального (учебного) режима в фискальный.

В фискальном режиме ККМ обеспечивает регистрацию в накопителе БУФП отчетных данных по сменному отчету (закрытию смены)  после вывода контрольной ленты. При  этом оформление любого печатаемого документа (чека, контрольной ленты и др.)  сопровождается  печатью  учетного номера налогоплательщика (УНП), а именно: УНП ХХХХХХХХХХ, а также печатью признака наличия фискального режима (в конце любого печатаемого документа появляется надпись «ФИСКАЛЬНЫЙ           »).

В учебном (нефискальном) режиме в конце печатаемого документа находится  надпись «НЕФИСКАЛЬНЫЙ» (при этом не производится печать УНП).

Максимальное количество сменных итогов, записываемых в фискальную память – 3000 записей.

Примечание - Ели объем свободного места в ФП для записи информации менее возможности записи 30-ти итоговых сменных отчетов, то при каждом закрытии смены в конце чека печатается предупреждение:

ВНИМАНИЕ!

ОСТАЛОСЬ  ЗАКРЫТИЙ:

ХХ

количество закрытий

# 1  Включение машины

При питании машины от встроенного аккумулятора для ее включения достаточно перевести тумблер включения питания из положения «O» в положение «I». При питании от внешнего источника, от сети переменного тока, от автомобильного аккумулятора машина предварительно должна быть подключена соответствующим кабелем через разъемы на боковой панели машины к источнику. После включения машина устанавливает  все элементы схемы в исходное состояние  и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись: «Проверка».

При нормальном завершении  всех тестов на индикаторе кассира и покупателя последовательно высвечиваются текущие дата и время, после чего машина переходит в режим «Касса», на индикатор выдается запрос на ввод пароля кассира (кассира 1, кассира 2).

При обнаружении ошибки во время прохождения теста на индикатор выдается соответствующее сообщение.

При первом включении машины после прохождения тестов самопроверки необходимо ввести текущие дату (а) и время (б):

# 2  Порядок работы

Для удобства работы оператора с машиной организован диалоговый режим работы:

– Вход в меню - по нажатию клавиши «ВВ»,

– Выход в предыдущее состояние - по нажатию клавиши «СБ»,

– Перемещение по меню (подменю) - с помощью клавиш «      », «      », если иное специально не оговорено.

– Сброс ошибочно введенных данных производится нажатием клавиши «СБ», после чего следует повторить ввод данных.

Во время работы на ККМ возможно переключение машины в режим отображения текущего времени и даты. Для этого необходимо нажать клавишу «00». После нажатия клавиши «00» ККМ запоминает прерванное состояние и на цифровом индикаторе последовательно высвечиваются текущие время и дата. По окончанию просмотра машина возвращается в исходное состояние.

Примечание -  Обращение к регистру просмотра времени и даты невозможно в режимах фискализации и просмотра свободных полей ФП.

# 3 Режим работы с фискальной памятью

Доступ к режиму работы с фискальной памятью закрывается паролем, код которого должен состоять из шести цифр. На заводе-изготовителе устанавливается следующий код пароля – 000000.

При вводе пароля набираемые цифры на индикаторе не отображаются. После набора  каждой  цифры  на  индикаторе высвечивается признак " * ".  При попытке ввода кода пароля длинной отличной от шести цифр выдается звуковой сигнал. Ввод значения осуществляется по нажатию клавиши «ВВ». Производится сравнение введенной информации с записанной в память машины. При несовпадении информации выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод кода пароля. ККМ при этом заблокирована для проведения других операций во всех режимах до ввода правильного пароля. В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода пароля машина переходит в выбранный режим.

# 3.1 Структура меню

3. 1. 1 Структура меню представлена на рисунке 1.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- |
| 1 | КАССИР |
| 2 | АДМИНИСТРАТОР |
| 3 | ТЕХНИК |
| 4 | НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |

| НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |
| --- |
| ВВОД ПАРОЛЯ |
| 1 | ФИСКАЛИЗАЦИЯ |
| 2 | ОТЧЕТЫ |
| 3 | СВОБОДНЫЕ ПОЛЯ ФП |
| 4 | БЛОКИРОВКА/ РАЗБЛОКИРОВКА |

| 1 | ПО НОМЕРУ ЗАПИСИ |
| --- | --- |
| 2 | ПО ДАТЕ |

Рисунок 1

3. 1. 1  Данный режим обеспечивает перевод ККМ в «Фискальный режим» и получение  фискальных отчетов (образцы фискальных отчетов приведены в Приложении А).

## 3.2 Вход в режим работы с ФП

Вход в режим осуществляется из главного меню:

При вводе неверного пароля в фискальном  режиме ККМ блокируется до ввода верного пароля.

## 3.3 Фискализация (перерегистрация)

Проведение фискализации возможно только при закрытой смене. Если смена не закрыта (т.е. были покупки, но не была выведена контрольная лента и сменный отчет), то  выдается сообщение «Закр.смену». Вывод контрольной ленты и сменного отчета осуществляется в режиме «Администратор». Если смена закрыта, то индикатор кассира примет вид: " Фискализ.". Нажать клавишу «ВВ».

Процесс перерегистрации (фискализации) машины предполагает ввод следующих параметров: регистрационный номер машины (а), учетный номер налогоплательщика (б), дату фискализации (в), пароль налогового инспектора (г), режим работы с точной/ без точки (д).

Образец квитанции «Параметры фискализации» приведен в Приложении А рис. А. 1.  Образец отчета по фискализациям приведен в Приложении А рис. А. 2.

Примечания

1 Максимальное количество цифр в РНМ равно 14 и УНП равно 10. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо.

2 Дата последующей  фискализации должна быть не раньше даты предыдущей фискализации. При вводе ошибочной даты выдается звуковой сигнал, введенные цифры сбрасываются и разрешается повторный ввод.

3 Выбор режима с/без десятичной запятой (минимальной единицы оплаты – 1 копейка или 1 рубль) позволяет работу до проведения следующей фискализации либо только в копейках, либо только в рублях.

4 Сброс ошибочных данных и выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

5 После проведения фискализации (перерегистрации):

– происходит приведение в исходное состояние всех паролей (кроме пароля, закрывающего вход в режим работы с фискальной памятью), баз данных и параметров настройки ККМ (установка начальных, заводских параметров)

– при оформлении любого печатного документа печатается специальная строка (логотип), которая несет информацию о наличии фискального режима: «ФИСКАЛЬНЫЙ           ».

Максимальное количество перерегистраций равно 10.

## 3.4 Отчеты

Возможны следующие виды фискальных отчетов:

– по дате;

– по номеру записи.

Каждый из отчетов может быть полным или сокращенным. Вывод отчетов возможен только при закрытой смене.

### 3.4.1 Отчет по  заданному номеру записи

Образцы фискальных отчетов по номеру записи приведены в Приложении А, полный отчет – рис. А. 3, сокращенный отчет – рис. А. 4.

Примечания

1 Ном.1: ХХХХ - номер первого закрытия смены последней фискализации.

2 Ном.2: ХХХХ - номер последнего закрытия смены последней  фискализации.

3 Конечный и начальный номер записи должен содержать не более 4 цифр.

4 Если конечный номер записи менее начального номера записи, то на индикаторе высвечивается сообщение: «Ошиб. номер», после нажатия клавиши «СБ», разрешается повторный ввод конечного номера, повторное нажатие клавиши «СБ» дает возможность ввода начального номера.

5 Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

### 3.4.2 Отчет по заданной дате

Образцы фискальных отчетов по дате записи приведены в Приложении А, полный отчет – рис. А. 5, сокращенный отчет – рис. А.6.

Примечания

1 Если дата введена некорректно (т.е. несуществующее число или несуществующее количество месяцев и т.п.), то раздается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод даты.

2 Если начальная дата больше даты текущей или если конечная дата меньше начальной даты, то на индикаторе высвечивается сообщение «Ошиб.дата», после нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод  даты. Вторичное нажатие клавиши «СБ» переводит машину в подрежим выбора отчетов по дате.

3 Допускается задавать заведомо больший интервал, при этом отчет будет выводиться по существующим датам.

## 3.5 Свободные поля ФП

Данный режим позволяет просмотреть оставшееся количество закрытий смен.

## 3.6 Блокировка ККМ

### 3.6.1 Режим проверки сохранности фискальных данных

В ККМ «КАСБИ-03Ф» предусмотрен режим проверки сохранности фискальных данных в накопителе ФП. Проверка сохранности осуществляется автоматически при каждом включении ККМ, в случае  нарушения данных ККМ блокируется (кроме возможности вывода аварийного отчета при открытой смене), на индикатор выдается сообщение «Ошиб.КС ФП».

### 3.6.2 Установка блокировки ККМ

В ККМ предусмотрена возможность установки блокировки ККМ.

В состоянии блокировки машины возможен доступ только к пункту меню «Налоговый инспектор», поэтому при попытке вызова любого пункта главного меню раздается звуковой сигнал и на индикатор кассира выдается сообщение «Заблокир.».

## 3.7  Аварийный протокол

При неисправности ФП содержимое ФП можно прочитать при помощи  технологической микросхемы 27С512 (файл TFP.512) в условиях ЦТО.

При всех неисправностях фискальной памяти при открытой контрольной ленте возможно получение «Аварийного протокола». На индикаторе кассира высвечивается сообщение: «Неиспр. ФП» или «Ошиб.КС ФП», а затем «Авар. отчет». При нажатии клавиши «ВВ» на ТПУ выводится аварийный протокол. Образец аварийного протокола приведен в Приложении А рис. А. 7

Приложение А

(обязательное)

Образцы фискальных отчетов

| ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| ФИСКАЛИЗАЦИИ |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( ХХ | Порядковый номер фискализации |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА ХХХХХХХХХ | Работа с точкой / без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС ХХХХ | Последний номер закрытия смены |

Рисунок А. 1 - Квитанция «Параметры фискализации»

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата / время начала вывода отчета |
| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| ХХХХ | Текущий номер фискального отчета |
| ПО ФИСКАЛИЗАЦИЯМ | Тип отчета |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( ХХ | Порядковый номер фискализации |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА ХХХХХХХХХ | Работа с точкой / без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС ХХХХ | Последний номер закрытия смены |
| КОЛИЧ. Х-ОТЧЕТОВ: |  |
| ХХХХ | Количество Х - отчетов |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: | Величина необнуляемого итога к моменту |
| ХХХХХХХХ | перерегистрации |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок А. 2 - Отчет по фискализациям

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата / время начала вывода отчета |
| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| ХХХХ | Текущий номер фискального отчета |
| (ПОЛНЫЙ) |  |
| ПО НОМЕРУ ЗАПИСИ | Тип отчета |
| 0001 - 0008 | Номера закрытий смен, по которым производится вывод отчета |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 01 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ | Работа с точкой / без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС 0000 | Последний номер закрытия смены |
| 10.08.99 0001 | Дата / номер закрытия смены |
| СУММА: 1000000 | Сменный итог |
| ЧЕКОВ: 0016 | Количество чеков за смену |
| 10.08.99 0002 |  |
| СУММА: 2000000 |  |
| ЧЕКОВ: 0068 |  |
| 27.09.99 0003 |  |
| СУММА: 6600 |  |
| ЧЕКОВ: 0003 |  |
| 27.09.99 0004 |  |
| СУММА: 68600 |  |
| ЧЕКОВ: 0018 |  |
| 27.09.99 0005 |  |
| СУММА: 9400 |  |
| ЧЕКОВ: 0004 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 02 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0005 |  |
| 04.10.99 0006 |  |
| СУММА: 1246 |  |
| ЧЕКОВ: 0003 |  |
| 04.10.99 0007 |  |
| СУММА: 2492 |  |
| ЧЕКОВ: 0004 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 03 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0007 |  |
| 05.10.99 0008 |  |
| СУММА: 2600 |  |
| ЧЕКОВ: 0001 |  |
| СУММАРНЫЙ ИТОГ: |  |
| 3090938 | Общий отчетный итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок А. 3 - Полный отчет по номерам закрытий смен

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата / время начала вывода отчета |
| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| ХХХХ | Текущий номер фискального отчета |
| (СОКРАЩЕННЫЙ) |  |
| ПО НОМЕРУ ЗАПИСИ | Тип отчета |
| 0001 - 0008 | Номера закрытий смен, по которым производится вывод отчета |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 01 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ | Работа с точкой / без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС 0000 | Последний номер закрытия смены |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 02 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0005 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 03 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0007 |  |
| СУММАРНЫЙ ИТОГ: |  |
| 3090938 | Общий отчетный итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок А. 4  -  Сокращенный отчет по номерам закрытий смен

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата / время начала вывода отчета |
| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| ХХХХ | Текущий номер фискального отчета |
| (ПОЛНЫЙ) |  |
| ПО ДАТЕ ЗАПИСИ | Тип отчета |
| 01.08.99-04.10.99 | Даты, по которым производится вывод отчета |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 01 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ | Работа велась без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС 0000 | Последний номер закрытия смены |
| 10.08.99 0001 | Дата / номер закрытия смены |
| СУММА: 1000000 | Сменный итог |
| ЧЕКОВ: 0016 | Количество чеков за смену |
| 10.08.99 0002 |  |
| СУММА: 2000000 |  |
| ЧЕКОВ: 0068 |  |
| 27.09.99 0003 |  |
| СУММА: 6600 |  |
| ЧЕКОВ: 0003 |  |
| 27.09.99 0004 |  |
| СУММА: 68600 |  |
| ЧЕКОВ: 0018 |  |
| 27.09.99 0005 |  |
| СУММА: 9400 |  |
| ЧЕКОВ: 0004 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 02 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0005 |  |
| 04.10.99 0006 |  |
| СУММА: 1246 |  |
| ЧЕКОВ: 0003 |  |
| 04.10.99 0007 |  |
| СУММА: 2492 |  |
| ЧЕКОВ: 0004 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 03 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0007 |  |
| 05.10.99 0008 |  |
| СУММА: 2600 |  |
| ЧЕКОВ: 0001 |  |
| СУММАРНЫЙ ИТОГ: |  |
| 3090938 | Общий отчетный итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок А. 5 - Полный отчет по датам закрытий смен

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата / время начала вывода отчета |
| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| ХХХХ | Текущий номер фискального отчета |
| (СОКРАЩЕННЫЙ) |  |
| ПО ДАТЕ ЗАПИСИ | Тип отчета |
| 01.08.99-04.10.99 | Даты, по которым производится вывод отчета |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 01 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Идентификационный номер налогоплательщика |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ | Дата проведения фискализации |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ | Работа велась без точки |
| ПОСЛ.N( ЗС 0000 | Последний номер закрытия смены |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 02 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0005 |  |
| ФИСКАЛИЗАЦИЯ N( 03 |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ |  |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  |
| ДАТА ХХ.ХХ.ХХ |  |
| РАБОТА БЕЗ ТОЧКИ |  |
| ПОСЛ.N( ЗС 0007 |  |
| СУММАРНЫЙ ИТОГ: |  |
| 3090938 | Общий отчетный итог |
| ФИСКАЛЬНЫЙ | Признак фискального режима |

Рисунок А. 6  -  Сокращенный отчет по датам закрытий смен

| ЗАГОЛОВОК | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| АВАРИЙНЫЙ ПРОТОКОЛ | Название отчета |
| ХХ.ХХ.ХХ | Дата открытия смены |
| КАССИР 1 | Номер кассира |
| N(0001 17:10 | Номер чека / время оформления чека |
| 1 1отд 1000000 | Номер покупки / номер отдела / стоимость покупки |
| 2 1отд 1000000 |  |
| 3 1отд 1000000 |  |
| 4 1отд 1000000 |  |
| 5 1отд 1000000 |  |
| 6 1отд 1000000 |  |
| 7 1отд 1000000 |  |
| 8 1отд 1000000 |  |
| 9 1отд 1000000 |  |
| КОЛИЧ. ЧЕКОВ: |  |
| 1 | Общее количество отпечатанных чеков |
| КОЛИЧ. ПОКУПОК: |  |
| 9 | Общее количество покупок |
| СУММА ОПЛАТЫ |  |
| НАЛИЧНЫМИ: |  |
| 9000000 | Сумма оплаты наличными |
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ: |  |
| 0 | Сумма оплаты безналичными |
| ИТОГ 9000000 |  |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 0 |  |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 0 |  |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА: |  |
| 0 |  |
| ОТМЕНЕНО ПОКУПОК: |  |
| 0 |  |
| ОТМЕНЕНО ЧЕКОВ: |  |
| 0 |  |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 9000000 |  |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: |  |
| 22091460 |  |

Рисунок А. 7 - Аварийный протокол

# Text boxes

0...9

. . .

К:

h /

h / ХХ-ХХ

0... 9

ВВ

dп

d /

d / ХХ-ХХ-ХХ

0... 9

0... 9

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

(

(

–

(

в )

г )

б )

д )

а )

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Нал. инспек

Внимание !

Н: * * * * * *

Н:

0... 9

Фискализ.

Нал. инспек

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

Квитанция

рис А. 1

Отчет

рис А. 2

Н:ХХХХХХ

Печать . . .

Сохранить ?

ВВ

Н:

d / ХХ-ХХ-ХХ

d/

(

(

ВВ

ВВ

0...9

0...9

унп

рнм

Регистр. ХХ

рнмХХХХХХХ

ВВ

ВВ

0...9

0...9

По номеру

По дате

,

–

(

унпХХХХХХХ

,

–

(

(

(

С точкой

Без точки

Полный

Краткий

,

–

(

(

(

По номеру

Полный

Отчеты

ВВ

ВВ

ВВ

Отчет

рис А. 3, А. 4

Полный

##### Краткий

Ном.2: ХХХХ

Печать . . .

Ном.1: ХХХХ

Ном.1: ХХХХ

Ном.2: ХХХХ

ВВ

0...9

0...9

ВВ

ВВ

Отчет

рис А. 5, А. 6

Полный

##### Краткий

1/

2/

Печать . . .

1/ ХХ - ХХ - ХХ

2/ ХХ - ХХ - ХХ

ВВ

0...9

0...9

ВВ

ВВ

ВВ

СБ

ХХХХ ЗС

Своб. поля БФП

Своб. поля БФП

(текущее состояние)

Разблокир .

Заблокир .

,

–

(

(

(

Разблокир .

Сохранить ?

Блокировка

Запись . . .

ВВ

ВВ

ВВ

Отчет

рис  А. 7

ВВ

Печать . . .

Авар. отчет

б )

а )