код продукции 401760						  МЕ53

СТБ 1364-2007

# Контрольно - кассовая машина

«Касби - 03Ф» транспортный вариант

версия ПО v2.5b

Руководство по эксплуатации

Водитель, администратор

Часть 1    УЯИД. 695234.003 – 21 РЭ

# Содержание

1 Описание и работа	6

1.1 Назначение машины	6

1.2 Технические характеристики	7

1.3 Состав изделия	9

1.4 Устройство и работа машины	11

1.5 Инструмент и принадлежности	14

1.6 Маркировка и пломбирование	14

1.7 Упаковка	15

2 Использование машины	15

2.1 Указание мер безопасности	15

2.2  Установка машины	16

2.3 Подготовка к работе	17

2.3.1 Подготовка машины к включению	17

2.3.2 Включение машины	17

2.4  Режим «Водитель»	19

2.4.1 Структура меню режима «Водитель»	19

2.4.2 Касса	20

2.4.3 Внесение суммы	26

2.4.4 Возврат билета	27

2.4.5 Снятие	27

2.4.6 Аннулирование	28

2.4.7 Просмотр информации в контрольной памяти оплат	28

2.4.8 Подсветка	29

2.4.9 Яркость	29

2.4.10 Вид печати	30

2.4.11 Маршруты	30

2.4.12 Отчеты	32

2.5  Режим   «Администратор»	33

2.5.1 Структура меню и описание режима	33

2.5.2 Вход в режим «Администратор»	33

2.5.3 Закрытие смены. Вывод контрольной ленты	33

2.5.4 Закрытие смены. Вывод Z-отчета	34

2.5.5 Отчеты	34

2.5.6 Коррекция времени	35

2.6 Режим калькулятор	35

3 Создание базы данных маршрутов	36

4  Техническое обслуживание машины	37

5 Текущий ремонт	38

5.1 Возможные неисправности и способы их  устранения	38

5.2 Замена фискальной памяти машины	43

6 Правила хранения и транспортирования	43

7 Утилизация	44

Приложение А  Образцы печатаемых документов	46

# ВНИМАНИЕ  !

Для автономной работы в ККМ «КАСБИ-03Ф» транспортный вариант установлен аккумулятор 12В  1,2 А/ ч.  При хранении ККМ происходит саморазряд аккумулятора, который может привести к потере его работоспособности.

Во избежание саморазряда аккумулятора необходимо:

а)  После окончания сменной работы ККМ от аккумулятора произвести его обязательную подзарядку.

б)  После длительного перерыва в работе ККМ (более 5 - ти суток) перед началом ее эксплуатации необходимо произвести подзарядку аккумулятора.

в)  Перед установкой ККМ на хранение произвести заряд аккумулятора  и с периодичностью один раз в месяц производить его подзарядку.

Подзарядка аккумулятора происходит в процессе работы ККМ при подключении её к сети 220В или к внешнему аккумулятору на рабочем месте кассира.

Для заряда аккумулятора необходимо подключить ККМ к сети переменного тока (220 ( 230) В на время (12 ( 16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14В и средним током нагрузки не менее 0, 2 А.

Переполюсовка  клемм аккумулятора при его подключении к ККМ не допустима! Клемма «-» аккумулятора соединяется с клеммой  
«-» ККМ (клемма «-» ККМ имеет зеленый провод, клеммы «+» ККМ и аккумулятора имеют маркировку красной краской).

Примечание - При необходимости замены аккумулятора для его извлечения из ККМ необходимо:

а) отвернуть 3 винта на нижнем корпусе ККМ и снять крышку;

б) извлечь аккумулятор и отсоединить клеммы.

Своевременный заряд аккумулятора продлевает срок его службы и увеличивает продолжительность непрерывной работы ККМ в автономном режиме. При соблюдении правил эксплуатации количество полных циклов разряд/заряд – не менее 600.

Настоящее  руководство  по эксплуатации содержит   сведения о правилах работы на электронной контрольно-кассовой машине «КАСБИ-03Ф» транспортный вариант версия ПО v2.5b (далее по тексту - машина), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей и правильной эксплуатации водителем/кассиром и администратором.

Контрольно-кассовая машина «КАСБИ - 03Ф» транспортный вариант версия ПО v2.5b может быть использована для эксплуатации на подвижных объектах в процессе работы на линии при перевозке пассажиров и багажа на следующих маршрутах:

- на городских маршрутах;

- на пригородных маршрутах;

- на междугородних маршрутах:

- в автобусах в режиме маршрутного такси.

Перед началом эксплуатации машины следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством УЯИД.695234.003-21 РЭ и формуляром УЯИД.695234.003-21 ФО. Эксплуатацию машины проводить с учетом действующих «Типовых правил эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и компьютерных систем».

Сокращения, принятые в тексте руководства:

- ККМ 	- контрольно-кассовая машина;

- БУФП	- блок управления, фискальной памяти и питания;

- ТПУ	- термопечатающее устройство;

- ТПГ	- термопечатающая головка;

- ФП	- фискальная память;

- ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство (чековый буфер);

- РПЗУ	- репрограммируемое запоминающее устройство;

- КС		- контрольная сумма;

- КЛ		- контрольная лента;

- ЭВМ	- электронно - вычислительная машина;

- КЛВ	- клавиатура;

- ЦТО	- центр технического обслуживания.

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве:

- нажать клавишу;

- набрать число на цифровом поле клавиатуры;

- информация на индикаторном табло;

- печатаемый  документ.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение машины

Контрольно–кассовая машина «КАСБИ-03Ф» транспортный вариант версия ПО v2.5b УЯИД.695234.003–21 предназначена для автоматизации учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций и регистрации ее на бумажной ленте.

Машина имеет режим реального времени.

Машина может применяться в  сфере услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Машина регистрирует проводимые через нее суммы, оформляет багажный билет трех категорий стоимости, автоматически подсчитывает стоимость льготного билета и величину сдачи покупателю. В машине заложена возможность программирования маршрутов и тарифов на проезд и провоз багажа и записи в память необходимой текстовой информации.

Машина имеет  встроенную фискальную память с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации сроком не менее шести лет. Режим работы ККМ с активированной фискальной памятью называется фискальным.

При вводе машины в эксплуатацию необходимо произвести регистрацию ККМ и перевод ее из нефискального (учебного) режима работы в фискальный.

В фискальном режиме ККМ обеспечивает регистрацию в накопителе БУФП отчетных данных по Z - отчету (закрытию смены)  после вывода контрольной ленты. При  этом оформление любого печатаемого документа (чека, контрольной ленты и др.)  сопровождается  печатью  учетного номера налогоплательщика (УНП), а именно:   УНП ХХХХХХХХХХ, а также печатью признака наличия фискального режима (в конце любого печатаемого документа появляется надпись «           »)

В учебном (нефискальном) режиме в конце печатаемого документа находится  надпись «НЕФИСК» (при этом не производится печать УНП).

Примечание - Ели объем свободного места в ФП для записи информации менее возможности записи 30-ти итоговых сменных отчетов, то при каждом закрытии смены   в конце чека печатается предупреждение:

# ВНИМАНИЕ!

# ОСТАЛОСЬ  ЗАКРЫТИЙ:

# ХХ

количество закрытий

## 1.2 Технические характеристики

|  | Электрическое питание машины осуществляется от: встроенного аккумулятора (PS-1212) напряжением 12В емкостью 1,2 А/ч (автономный режим); встроенного аккумулятора (PS-1212) напряжением 12В емкостью 1,2 А/ч (с подключением к сети переменного тока напряжением 220 В (+22; -33)В и частотой (50 ( 1)Гц); внешнего источника постоянного тока с напряжением (24 ( 4) В (заводская установка джампера XS1) или 14 (+1;-0,5) В (при изменении положения джампера XS1 в БУФП) с током нагрузки до 0,6 А (без встроенного аккумулятора); |
| --- | --- |
|  | Количество индикаторных табло | 1 |
|  | Индикатор | матричный жидкокристаллический однорядный |
|  | Разрядность цифрового индикатора, знаков | 10 |
|  | Программный пароль, разрядов | 6 |
|  | Одновременное хранение информации в буфере контрольной ленты (чеков) | 1000 |
|  | Скорость печати ТПУ, строк/сек, не менее | 7 |
|  | Сохранность информации после выключения сетевого питания в энергонезависимой памяти, часов, не менее | 1440 |
|  | Масса ККМ, кг, не более | 1, 3 |
|  | Габаритные размеры, мм | 287 х 114 х 90 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,5 |
|  | Температурный режим (в зависимости от исполнения), (С | от минус 30 до плюс 50 от минус 20 до плюс 50 от 0 до плюс 50 |
|  | Относительная влажность | до 98% при плюс 25(С |
|  | Атмосферное давление | от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.) |
|  | Количество чеков при непрерывной работе ККМ (в течение 24 часов() без подзарядки аккумулятора (при полностью заряженном аккумуляторе): а) при t = -30(С, не менее б) при нормальных климатических условиях, не менее | 1000 2000 |
|  | Программируемое наименование предприятия (символов) Программируемый текст (рекламный) в конце чека | 3 строки по 18 символов 2 строки по 18 символов |
|  | Количество кассиров Количество администраторов Количество старших администраторов | 6 6 2 |
|  | Количество тарифов на проезд Количество категорий стоимости провоза багажа | 16 3 |
|  | Максимальное количество маршрутов Максимальное количество групп маршрутов | 127 8 |
|  | Максимальное количество разрядов цена - сумма | 7 |
|  | Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 11 |
|  | Разрядность счетчика (регистра) общего итога | 16 |
|  | Заводской номер ККМ, разрядов | 13 |
|  | Регистрационный номер ККМ, разрядов | 14 |
|  | Учетный номер налогоплательщика (УНП) организации – продавца, разрядов | 10 |
|  | Дата фискализации (перерегистрации), разрядов | 6 |
|  | Дата отчета, разрядов | 6 |
|  | Номер закрытия смены, разрядов | 4 |
|  | Итог сменных продаж, разрядов | 11 |
|  | Количество сменных итогов, записываемых в фискальную память | 5000 |
|  | Расходные материалы | Термохимическая бумага 44х60 мм |

## 1.3 Состав изделия

# Общий вид машины представлен на  рисунке 1.

- клавиатура

- ТПУ

- жидкокристаллический индикатор

- индикатор наличия сети (светодиод красного цвета)

- разъем  последовательного порта

# Рисунок 1

Панель питания машины расположена на правой боковой поверхности (рисунок 2):

- разъем для подключения сетевого кабеля 220В;

- разъем для подключения кабеля внешнего источника питания постоянного тока  (автомобильный аккумулятор, сетевой адаптер);

- тумблер  клавишный включения питания.

# Рисунок 2

Ввод данных (информации) и команд  осуществляется при помощи клавиатуры. Расположение клавиш представлено на рисунке 3:

# Рисунок 3

Клавиши на клавиатуре по функциональному назначению делятся на две группы: цифровые и функциональные.

# Цифровые клавиши:

«0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» - предназначены для ввода с клавиатуры  цифровых данных (цены, количества и т.д.)

«00» - используется для ввода сразу 2-х нулей в цифрах (стоимость проезда, стоимость провоза багажа и т.п.), вывод на индикатор текущего времени и даты, ввод начального кода пароля режимов «Кассир», «Администратор», «Техник», «Налоговый инспектор»;

« . » - десятичная запятая, которая  используется при вводе  десятичных чисел (например, в режиме «Калькулятор»), т.е. как разделительный знак  между целой и дробной частями чисел и для печати состава маршрута в подрежимах, поддерживающих работу с маршрутом, переключение в режим работы по кодам остановок в подрежиме «Касса».

# Функциональные клавиши:

«СБ»	- отмена предыдущей операции, сброс ошибочно введенных данных, выход из режима;

«ВВ»	- подтверждение  проведения операции, вход в режим, вывод печатаемых документов;

«КЛ»	- переход в режим калькулятора;

«НЛ»	- наличные;

«(»		- выпуск бумаги;

«      » 	- операция «вычитание», ввод льгот 50% и 100%, перемещение по меню/подменю (если иное специально не оговорено);

«       » 	- операция «сложение», ввод стоимости багажа, перемещение по меню/подменю (если иное специально не оговорено);

«(»		- операция «деление», пробитие контрольного билета;

«(»		- операция «умножение», включение кодов остановок;

«ИТОГ»	- получение итоговых сумм;

На передней панели ККМ находится индикатор (светодиод)  наличия сетевого напряжения переменного тока или напряжения внешнего источника постоянного тока. Отсутствие свечения индикатора  означает, что машина не подключена к сети или к внешнему источнику питания и что работа машины ведется только от встроенного аккумулятора.

## 1.4 Устройство и работа машины

1. 4. 1 Основные составные части машины конструктивно выполнены  в виде отдельных блоков.

- Блок управления фискальной памяти и питания обеспечивает:

а) формирование сигналов управления работой блоков ККМ;

б) регистрацию и длительное хранение итоговой  отчетной (за смену) информации с исключением возможности ее изменения. Суммы, зафиксированные в БУФП, служат основанием для определения суммы налогов;

в) формирование напряжений, необходимых при работе ККМ;

г) формирование напряжения, необходимого для зарядки (подзарядки) аккумулятора при работе ККМ;

д) контроль уровня разряда аккумулятора с формированием сигнала блокировки ККМ при достижении допустимого предела разряда аккумулятора;

- Термопечатающее устройство предназначено для печати информации на чеках и всех отчетных документах. Печатающее устройство программно переключается на чековый или отчетный режим работы;

- Клавиатура предназначена для ручного ввода чисел и команд. Коммутирующие элементы объединены в матрицу 3 ( 8 и подключены через регистр к микроЭВМ, которая также выполняет функции  защиты от дребезга контактов  и одновременного нажатия нескольких клавиш;

- Индикатор предназначен для отображения вводимой информации, результатов вычислений  и состояния машины. Индикация осуществляется на  однорядном десятиразрядном жидкокристаллическом индикаторе.

1. 4. 2 Структурная схема машины, определяющая взаимодействие основных   функциональных устройств, представлена на рисунке 4.

# Рисунок 4

При  включении питания ККМ  БУФП формирует напряжения  +12В, стабилизированное напряжение +5В. Элементами питания являются: трансформатор, схема выпрямления, схемы стабилизации напряжений +5В, +12В, предохранители и схема заряда встроенного аккумулятора.

После появления напряжения +12В в БУФП формируется сигнал системного сброса, который приводит в исходное состояние все элементы БУФП. Основу БУФП составляет однокристальная ЭВМ 80С31 (60С31), внешняя память программ, выполненная на микросхеме 27С512, емкостью 64 Кбайт. Выполнение программы микроЭВМ начинается сразу после окончания системного сброса. Первые операции обеспечивают инициализацию управления ТПУ, РПЗУ а также  самопроверку  основной части схемы машины.

При отсутствии неисправности ККМ переходит в режим ожидания ввода с клавиатуры пароля (при первом включении ввода даты, времени). В случае неисправности машины на индикатор кассира выдается сообщение об ошибке.

Информация, вводимая оператором с клавиатуры, поступает в микро ЭВМ, где она обрабатывается и при необходимости запоминается  в ОЗУ, РПЗУ, передается  на индикатор или на ТПУ для печати согласно алгоритму работы.

В ОЗУ (микросхема 6264) расположены все денежные и операционные регистры машины, а также  хранится оперативная информация.

В РПЗУ хранятся  тарифы, маршруты, коды блокировки, текстовая информация. РПЗУ построено на микросхеме 24С256, не требующей дополнительного источника питания  для длительного хранения информации. Емкость  микросхемы составляет 32 Кбайт.

ФП предназначена для  регистрации сменной итоговой информации с исключением  возможности ее изменения.

ТПУ обеспечивает печать информации, поступающей из БУФП (ОЗУ, РПЗУ) на чеках и всех отчетных документах. Основу ТПУ составляет ТПГ типа ТА4032А. Печать производится на термочувствительной бумаге. Продвижение бумаги осуществляется  лентопротяжным обрезиненным валом, приводимым во вращение шаговым двигателем  ДШМ - 20/5 - 0,06 - 2  через редуктор.

Технические данные ТПУ:

|  | ширина зоны печати, мм | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | количество точек в зоне печати | 128 |
|  | печатаемая информация | буквенно-цифровая |
|  | продвижение бумаги за 1 шаг, мм | 0, 068 |
|  | намотка бумаги | термочувствительным слоем наружу |
|  | напряжение питания, В | 5 ( 10%, 12 ( 10% |
|  | среднее потребление тока: |  |
|  | по цепи 5 В, А | 0,05 |
|  | по цепи 12 В, А (в момент печати на один терморезистор) | 0,1 ( 0,13 |
|  | длительность импульса печати, мс | 1 - 7 |
|  | цикл печати линий, мс не более | 17 |

ТПГ включает в себя  металлический радиатор с наклеенной на него ситаловой микроплатой. На  микроплате в одну сплошную линию расположены 128 нагревательных резисторов, обеспечивающих возможность формирования на термочувствительной бумаге печатаемых знаков, а также микросхема, содержащая сдвиговый регистр, регистр накопления и ключи управления  нагревательными резисторами.

ТПГ закреплена на кронштейне, который обеспечивает ее  точную установку по отношению к лентопротяжному валу, а также отвод ТПГ от вала при заправке нового рулона бумаги.

Машина к внешним источникам питания подключается:

а) к электросети - съемным кабелем с сетевой вилкой на одном конце и   2-х контактным гнездом на другом конце;

б) к внешнему (автомобильному) аккумулятору -  кабелем для подключения к «прикуривателю» с одного конца и штекерным разъемом, подключаемым к гнезду на боковой панели  ККМ - с другого. К этому же гнезду подключаются  и сетевые адаптеры.  ККМ имеет возможность работы от внешнего источника напряжением 14 (+1; -0,5)В при подключении джампера XS1 на контакты 2 и 3 разъема XP1 или напряжением (24 ( 4)В при подключении джампера XS1 на контакты 1 и 2 разъема XP1.

При уровне напряжения аккумулятора ниже (11,5(0,2)В (что свидетельствует о достижении допустимого предела разряда) работа ККМ блокируется, на индикаторе высвечивается надпись «Разряд бат».

Основными режимами работы ККМ являются:

- режим «Водитель»;

- режим «Администратор»;

- режим «Старший администратор»;

- режим «Налоговый инспектор»

Кроме того, машина имеет:

- режим «Самопроверка», в который она входит автоматически  после каждого включения питания, проводя самодиагностику своей работоспособности;

- режим просмотра текущего времени и даты (по нажатию клавиши «00»);

- режим «Калькулятор» (по нажатию клавиши «КЛ»).

Режим «Водитель» является основным режимом работы ККМ. В нем осуществляются: открытие смены, оформление билетов на проезд и провоз багажа, назначение и выбор льгот, вычисление сдачи пассажиру. Кроме того, в данном режиме осуществляется коррекция яркости и вида печати, включение подсветки, возврат билетов, внесение и снятие денежных сумм, аннулирование билетов, вывод отчетов: Х-отчета и отчета по билетам.

Режим «Администратор» предназначен для вывода контрольной ленты и закрытия смены. Кроме вышеперечисленного, в режиме «Администратор» возможен вывод отчетов: Х-отчета, по кассирам, итогового, по группам маршрутов, по маршруту, почасового, а также коррекция времени.

Режим «Старший администратор» предназначен для тестирования работоспособности ККМ,  программирования паролей, тарифов и ставки налога, программирования определенного режима работы ККМ, коррекции заголовка,  получения  информации о номере версии  программного обеспечения  и его контрольной сумме.

Режим «Налоговый инспектор»  обеспечивает возможность проведения фискализации и перерегистрации ККМ при вводе машины в эксплуатацию, вывод фискальных отчетов. В режиме «Налоговый инспектор»  предусмотрена возможность установки блокировки, после чего проведение кассовых операций невозможно.

1. 4. 3  Каждый режим работы ККМ имеет пароль защиты (один или несколько).

Пароль вводится ручным способом с клавиатуры с помощью цифровых клавиш (любых 6 цифр), последовательность которых  называется кодом пароля.

# ВНИМАНИЕ!

Пароль необходимо запомнить, т.к. он является вашим ключом для открытия  соответствующего режима работы машины. Работа с ККМ может быть произведена только в случае правильно набранного пароля с клавиатуры.

Примечания

- В случае утери  кода пароля для восстановления необходимо обратиться в  центр технического обслуживания (ЦТО).

- Коды паролей вводятся (программируются) в меню «Старший администратор» в разделе «Пароли».

- С завода изготовителя ККМ поступает со следующим установочным блоком  (начальными параметрами):

# Пароли:

- для водителей   		«Водитель № 1»			- 010000

«Водитель № 2»			- 020000

- для администраторов		«Администратор №1»		- 000000

- для старш. администраторов «Старш. администратор №2»	- 000000

- для налогового инспектора						- 000000

Коды паролей для водителей №№3-6, администраторов №№2-6, старшего администратора №1 не устанавливаются в установочном блоке, а программируются в меню «Старший администратор» в разделе «Пароли».

Установки:  возврат/аннулирование, выбор маршрута, ручной набор сумм, контроль направления – все включено.

Джампер XS1: установлен на контакты 3 и 2 разъема XP1 - ККМ работает от внешнего источника постоянного напряжения 12В.

## 1.5 Инструмент и принадлежности

С ККМ поставляется комплект принадлежностей согласно формуляру УЯИД. 695234.003-21 ФО.

## 1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка ККМ выполнена в соответствии с ГОСТ 26828 - 86 на металлической планке, закрепленной на нижнем корпусе машины, и содержит следующие данные:

- страна - изготовитель;

- наименование предприятия - изготовителя;

- наименование машины;

- заводской номер (тринадцатизначный);

- год изготовления;

- параметры питания (напряжение, частота, номинальный ток);

- потребляемая мощность;

- знак электробезопасности;

- знак соответствия;

- товарный знак.

Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии  с 
ГОСТ14192 - 96, ГОСТ Р51121-98 и документацией предприятия - изготовителя с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Штабелирование ограничено». Кроме того, на боковых стенках транспортного ящика, должно быть указано:

- наименование изделия;

- условные номера упаковщика и контролера;

- дата упаковки.

Модуль накопителя фискальной памяти и кожух машины пломбируются в соответствии с формуляром с целью исключения бесконтрольного вмешательства.

## 1.7 Упаковка

Упаковка машины выполнена по ГОСТ 23170-78 и документации предприятия-изготовителя.

Машина упакована в мешок из пленки полиэтиленовой Ма, рукав, 0.15, высший сорт  ГОСТ 10354-82 и уложена в транспортный ящик.

# 2 Использование машины

## 2.1 Указание мер безопасности

К работе на ККМ и ее техническому обслуживанию должны допускаться  кассиры и электромеханики по ремонту и обслуживанию контрольно-кассовых  машин, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Место ККМ при эксплуатации и техническом обслуживании  должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения  работников с токопроводящими устройствами.

Перед включением ККМ в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку, розетку и кабель  и убедиться  в их исправности.

Во время поиска неисправностей при включенной машине электромеханик  должен принять меры, исключающие его случайное контактирование с токоведущими частями.

Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы,  замену элементов и пайку производить  только при разомкнутых  вилке и розетке кабеля питания.

По окончании работ ККМ  должна быть выключена тумблером  на правой боковой панели  и отсоединена от питающей электрической сети.

## 2.2  Установка машины

Первичная подготовка ККМ к работе и ее апробирование должны производиться  электромехаником, прошедшим курс обучения эксплуатации машины и имеющим соответствующее удостоверение. При получении машины проверить целостность упаковки. При отсутствии повреждений упакованную машину перевезти к месту установки. После распаковки проверить комплектность поставки в соответствии с формуляром, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования, наличие пломбы ОТК  завода - изготовителя.

Перед установкой машины необходимо:

- произвести внешний осмотр ККМ и ее механизмов;

- проверить надежность разъемных соединений;

- произвести заправку бумажной ленты и проверить прямолинейность ее движения;

- проверить состояние контактов разъемов (при необходимости чистку контактов произвести спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 по норме: 30 мл на одну машину);

- провести режим самопроверки;

- проверить качество печати, проведя тест ТПУ;

- проверить ККМ на функционирование: ввести желаемую текстовую информацию и несколько тарифов (по желанию).

# ВНИМАНИЕ !

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ККМ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В НЕФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. В ФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВСЕ СУММЫ ЗАНОСЯТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ И ПРОВЕРКА С ВЫВОДОМ ЧЕКОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Машина должна быть установлена в удобном для водителя месте, не должна мешать обзору и безопасности движения. Т.к. машина не комплектуется денежным ящиком, наличные денежные средства, получаемые от пассажиров, необходимо хранить в месте, аналогичном денежному ящику, например в денежной сумке или в другом обозначенном месте.

Не допускается хранение машины в упаковочном ящике свыше 9 месяцев.  По истечении 6 месяцев необходимо произвести распаковку машины и произвести подзарядку встроенного аккумулятора путем подключения машины к сети переменного тока (220(230)В на (12–16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0.2 А, тумблер включения питания должен быть в положении «I».

## 2.3 Подготовка к работе

### 2.3.1 Подготовка машины к включению

Перед началом работы кассир обязан:

- произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура и вилки, удалить пыль с поверхности машины мягкой  кистью или обтирочной ветошью, удалить кистью   скопления бумажной пыли с печатающего механизма;

- включить машину;

- установить, при необходимости, термобумагу, для чего:

а) открыть верхнюю крышку ТПУ;

б) положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы свободный конец  бумаги выходил  из рулона снизу;

в) повернуть «на себя» ручку рычага с пружиной,  обеспечивающего прижим ТПГ к валу печати;

г) вставить свободный конец бумаги в прорезь датчика конца бумаги по направляющей до выхода её из ТПУ на 2 ( 3 см;

д) повернуть ручку рычага «от себя» до упора, обеспечив прижим ТПГ к валу печати;

е) нажать несколько раз клавишу выпуска бумаги проверяя отсутствие возможных перекосов при ее  движении;

ВНИМАНИЕ!  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕПЛОТНО ПРИЖАТОЙ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОД ТЕРМОГОЛОВКОЙ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТЕРМОГОЛОВКИ !

ж) установить верхнюю крышку ТПУ;

з) пропустить бумагу в щель на крышке ТПУ, закрыть крышку и оторвать лишний конец бумаги о край зубчатого ножа, потянув ее, начиная с одного края, на себя.

Необходимо следить за тем, чтобы  на бумажной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения. Не допускается склейка ленты.

### 2.3.2 Включение машины

При питании от внешнего источника, от автомобильного аккумулятора или от сети переменного тока машина предварительно должна быть подключена соответствующим кабелем через разъемы на правой боковой панели машины к источнику, для включения необходимо перевести тумблер включения питания из положения «O» в положение «I». При питании машины от встроенного аккумулятора для ее включения достаточно перевести тумблер из положения «O» в положение «I». После включения машина устанавливает  все элементы схемы в исходное состояние  и проводит самотестирование. На индикаторе в это время высвечивается надпись: «Проверка »

При нормальном завершении  всех тестов на индикаторе последовательно высвечиваются текущие дата и время, после чего машина переходит в подрежим «Касса», на индикатор выдается запрос на ввод кода пароля кассира.

При обнаружении ошибки во время прохождения теста на индикатор выдается соответствующее сообщение.

При первом включении машины, а также после разряда или замены аккумулятора, после прохождения тестов самопроверки  необходимо ввести текущие дату и время. Дата должна быть введена 2 раза, при этом первоначально введенная и повторная дата должны совпадать. Сброс ошибочных данных осуществляется нажатием клавиши «СБ».

Примечания

# 1 При вводе даты ККМ проверяет ее на корректность (т.е. количество дней в месяце, количество месяцев в году), при ошибках выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод.

2 Возможен ввод даты не ранее чем дата последней записи в ФП.

3 С целью исключения случайной ошибки при  вводе  значения даты предусмотрен повторный ввод даты.

4 При вводе даты и на печатных документах год обозначается двумя последними знаками. Знаки от 00 до 49 соответствуют 2000 - 2049 гг.

## 2.4  Режим «Водитель»

### 2.4.1 Структура меню режима «Водитель»

# 2. 4. 1. 1 Структура меню режима «Водитель» приведена на рис. 5.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ |
| --- |
|  | ВОДИТЕЛЬ |
|  | АДМИНИСТРАТОР |
|  | СТАРШ.АДМИНИСТРАТОР |
|  | НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |

ВВОД ПАРОЛЯ

КАССА

внесение

ВОЗВРАТ

СНЯТИЕ

аннулиров.

пРОСМОТР

ПОДСВЕТКА

ЯРКОСТЬ

ВИД ПЕЧАТИ

МАРШРУТЫ

ОТЧЕТЫ

# Рисунок 5

2. 4. 1. 2 Данный режим является основным режимом работы ККМ. В нем осуществляются: открытие смены, выбор маршрута движения, выбор тарифа, назначение и выбор льгот, оплата за багаж, вычисление сдачи пассажиру, печать и просмотр билетов, снятие  и внесение сумм. Одновременно на ККМ в течение одной открытой смены могут работать два водителя из шести возможных.

В режим «Водитель» можно войти сразу после включения ККМ 
(п. 2.3.2). Если был осуществлен переход в другой режим, сначала необходимо перейти в главное меню по нажатию клавиши «СБ», при помощи клавиш 
«    », «     », выбрать необходимый пункт главного меню и нажать клавишу «ВВ».

Примечание - Образцы печатаемых документов приведены в Приложении А.

### 2.4.2 Касса

#### 2.4.2.1 Открытие смены

При открытии смены необходимо внести следующие реквизиты, которые вносятся в память машины на время смены: табельные номера водителей (1В и 2В), номер транспортного средства (ТС) и номер путевого листа (ПЛ). Разрядность вводимых данных – до 7 знаков. Кроме того, необходимо выбрать маршрут и тариф, по которому будет осуществляться продажа билетов.

Для пригородных маршрутов индицируются пригородные тарифы, для  междугородних – междугородние. При выборе работы по ручному вводу сумм тариф не выбирается. В случае, если ставка тарифа не установлена (равна нулю),  данный тариф при выборе не отображается. Если все ставки тарифов данной категории маршрутов не установлены, на экран выводится сообщение «Нет тарифа». При выборе маршрута можно производить набор одной или нескольких цифр номера (до 5 цифр) маршрута на цифровой клавиатуре. При этом индикатор примет вид: 			. После нажатия клавиши «ВВ» на индикатор выводятся все маршруты, начальные цифры которых совпадают с введенными цифрами.

Примечание - Квитанция А.1  позволяет удостовериться в правильности введенных данных. Сброс ошибочно введенных данных производится нажатием клавиши «СБ».

По окончании печати ККМ автоматически переходит в подрежим «Касса».

#### 2.4.2.2 Оформление билета в режиме «Ручной режим»

После входа в подрежим индикатор принимает вид:

При работе в выбранном режиме стоимость проезда вводится кассиром, кондуктором или водителем вручную, т.е. с клавиатуры ККМ:

По окончании печати стоимость проезда сохраняется. Для вывода билета с такой же стоимостью достаточно нажать клавишу «ВВ» или «ИТОГ».

Примечания

- Максимальное количество разрядов вводимой стоимости билета - 7 знаков.

- При попытке ввода суммы, превышающей запрограммированную максимальную сумму (программирование максимальной суммы происходит в режиме «Старш. администратор»), на индикатор выдается сообщение об ошибке и ввод блокируется.

- Сброс ошибочно введенных данных и выход из подрежима производится нажатием клавиши «СБ».

#### 2.4.2.3 Оформление билета при наличии запрограммированных маршрутов

ВНИМАНИЕ! Работа в этом режиме возможна только в том случае, если база маршрутов была создана при помощи последовательного порта. Описание правил создания базы маршрутов приведено в главе 3 настоящего руководства. Число маршрутов динамически меняется и зависит от количества остановок в маршруте, т.е. чем короче маршруты, тем их больше. Количество маршрутов в памяти машины не может превышать 127. Зависимость количества маршрутов от количества остановок приведена в следующей таблице:

| Количество остановок в маршруте | Количество маршрутов |
| --- | --- |
| 25 | 127 |
| 30 | 111 |
| 36 | 94 |
| 42 | 81 |
| 48 | 72 |
| 54 | 64 |
| 60 | 58 |

Номер маршрута может содержать не только цифровую, но и буквенную информацию, например, маршрут № 1678В.

В городских маршрутах билет имеет фиксированную цену (стоимость не зависит от количества остановок в маршруте). После входа в подрежим на индикаторе отображается запрограммированная цена билета. Для вывода чекового документа необходимо нажать клавишу «ВВ» или «ИТОГ» (рис.А.4).

При программировании пригородных и междугородних маршрутов создается матрица километража маршрута. После входа в подрежим на индикатор выдается запрос на ввод начального пункта «   ХХXXXXXXX» , где:

- и	     («от» и «до»)	- обозначения начальной и конечной остановок;

- AAAAAAA		- наименование остановки.

Выбор пункта отправления производится следующим образом:

Ввод конечной остановки (пункта прибытия) производится аналогично вводу пункта отправления. При попытке выбора одинаковых начальной и конечной остановок выдается звуковой сигнал и разрешается продолжить выбор конечной остановки. После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе отразится стоимость билета. Для вывода билета на печать необходимо повторно нажать клавишу «ВВ» или клавишу «ИТОГ» (рис. А. 5). При необходимости можно включить отображение кодов номеров остановок нажатием на клавишу «х». При этом индикатор принимает вид:      			   , где 01 – код номера остановки.

Существует возможность работы по названиям остановок или по их кодам. Для работы по кодам остановок необходимо нажать на клавиатуре машины клавишу «.». При этом на индикаторе появится надпись:               	   . После этого нужно ввести коды начальной и конечной остановок. После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе появится стоимость проезда от начальной до конечной остановки.

#### 2.4.2.4 Оформление контрольного билета

В машине предусмотрена возможность печати контрольных билетов, назначением которых является:

- выдача отчетного документа для контролеров маршрутов;

- фиксация времени прибытия автобуса на конечные станции маршрута;

- переключение направления движения в режиме работы по запрограммированным маршрутам с включенным свойством «Контроль направления».

При работе с запрограммированными междугородними и пригородными маршрутами  предусмотрена блокировка возможности продажи билетов в направлении, обратном направлению движения (п. 3.8 Руководство по эксплуатации. Старший администратор часть 2 УЯИД. 695234.003 – 21 РЭ1, свойство – «Контроль направления»). Переключение между направлениями движения осуществляется по пробивке контрольного билета на конечных станциях маршрута.

Внимание! Оформление контрольных билетов на промежуточных остановках не переключает направление движения.

Контрольный билет оформляется следующим образом:

Для переключения направления движения в качестве начальной остановки выбирается последняя остановка в данном направлении, и пробивается контрольный билет.

По окончании печати контрольного билета ККМ возвращается в режим продажи билетов.

Существует возможность продажи билетов без контроля направления движения автобуса. Для этого необходимо переключить значение свойства «Контроль направления» (режим «Старший администратор», подраздел «Установки») в положение «Выключено».

#### 2.4.2.5 Оформление льготы

Выбор льготы проезда осуществляется по кольцу при помощи клавиши «   ».  Льгота проезда может иметь следующие значения:

- л	- льгота 50%, оплата 50% стоимости проезда;

- Л	- льгота 100%, бесплатный проезд.

При работе в режиме «Касса» при вводе той или иной льготы стоимость проезда пересчитывается соответственно установленной льготе.

#### 2.4.2.6 Оформление багажа

Оформление багажного билета производится при нажатии на клавишу «   ». Выбор вида багажа осуществляется повторным нажатием клавиши «   », при этом происходит последовательное изменение категории стоимости провоза багажа по кольцу.

Категории  багажа могут иметь следующие значения:

- багаж среднемерный – БС (на индикаторе), Б СР (на контрольной ленте), БАГАЖ СРЕДНЕМЕР. (на билете);

- багаж крупномерный – БК (на индикаторе), Б КР (на контрольной ленте), БАГАЖ КРУПНОМЕР. (на билете);

- багаж маломерный –БМ (на индикаторе), БМАЛ (на контрольной ленте), БАГАЖ МАЛОМЕРН. (на билете ).

Перед печатью багажного билета на индикаторе появляется запрос на ввод номера багажной бирки. Если бирка не выдается, то водитель может вместо ввода номера бирки нажать клавишу «ВВ». При этом бирке присваивается значение 0, иномер бирки не печатается на билете и в отчете по билетам.

#### 2.4.2.7  Операция умножения

В машине предусмотрена возможность вывода требуемого количества одинаковых билетов, различающихся порядковым номером. Для этого необходимо после отображения на индикаторе стоимости проезда или провоза багажа нажать клавишу «х». Ввод нужного количества билетов осуществляется на цифровой клавиатуре машины. Максимальное количество одинаковых билетов, которое можно напечатать через операцию умножения – 99. После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе отображается суммарная стоимость введенного количества билетов.

#### 2.4.2.8 Автоматический подсчет сдачи

Работа на ККМ в кассовом режиме может осуществляться с автоматическим подсчетом сдачи. Для этого необходимо после отображения на индикаторе машины стоимости билета нажать клавишу «НЛ», ввести сумму наличных денег, получаемых от покупателя и нажать клавишу «ВВ». Индикатор принимает вид: «С  YYYYYYY», где С – символ признака сдачи, YYYYYYY – величина сдачи, выдаваемой покупателю.

Если сумма введенной наличности меньше итоговой стоимости покупок, то выдается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается сообщение: «Ошиб.сумма.». После нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод полной суммы наличности.

Максимальное число билетов, фиксируемое в контрольной памяти оплат равно 1000. При попытке проводить кассовые операции далее на индикаторе кассира появляется сообщение: «Закрыть КЛ». Для дальнейшей работы необходимо вывести контрольную ленту. Всего за смену может быть выведено 99 контрольных лент.

### 2.4.3 Внесение суммы

Для того, чтобы в начале смены в денежном ящике машины была наличность для выдачи сдачи покупателям, в кассу выполняется внесение наличных денег. Для внесения суммы в кассу необходимо в режиме «Водитель» выбрать пункт «Внесение». Внесение подтверждается паролем администратора.

Всего за смену может быть произведено столько внесений, сколько требуется.

### 2.4.4 Возврат билета

Операция предназначена для выдачи денег из кассы при возврате купленного билета. Операция становится недоступной, если она установлена в положение «Выключено» в режиме «Старший администратор», подразделе «Установки». Возврат подтверждается администратором машины. Выбор возвращаемого билета производится клавишими «←» и «→».

### 2.4.5 Снятие

Операция предназначена для регистрации выплат наличных сумм из кассы и подтверждается администратором.

При попытке снятия денежной суммы больше, чем есть в наличии в кассе, на индикатор выдается сообщение: «Ошиб.сумма». После нажатия клавиши «СБ» предоставляется возможность повторного ввода суммы снятия.

### 2.4.6 Аннулирование

Операция предназначена для аннулирования последней операции, если это была операция печати билета. Образец аннулируемого чека представлен на рис. А13. Операция становится недоступной, если она установлена в положение «Выключено» в режиме «Старший администратор» в подразделе «Установки».

При попытке провести повторное аннулирование или аннулирование любых чеков, кроме чеков билетов, выдается звуковой сигнал и операция аннулирования не производится.

Сумма аннулирования не записывается в фискальную память.

### 2.4.7 Просмотр информации в контрольной памяти оплат

Для того, чтобы просмотреть информацию о напечатанных чеках, в машине предусмотрен подрежим «Просмотр». При переходе в режим «Просмотр» индикатор принимает вид «ХХХХ    YYYY», где ХХХХ - номер билета, YYYY - вид операции:

- Полн	- билет за полную стоимость;

- Л 50	- льгота 50 %;

- Л100	- льгота 100 %;

- БС	- багаж среднемерный;

- БК	- багаж крупномерный;

- БМ	- багаж маломерный;

- ВН	- внесение;

- ВЗ	- возврат;

- СН	- снятие.

Появление на индикаторе «ан» говорит о проведении операции аннулирования предыдущей покупки.

Просмотр информации в контрольной памяти оплат осуществляется при помощи клавиш « », « », при этом номер покупки изменяется 
на 1, или путем ввода номера чека при помощи цифровых клавиш:

Получение информации о сумме, дате, времени оформления билета, возврата, внесения, снятия, аннулирования осуществляется при помощи клавиши «х» или «(»:

### 2.4.8 Подсветка

Машина имеет следующие режимы работы подсветки:

- Подсв. ВЫКЛ	- подсветка  выключена;

- АвтоОткл		- после печати какого-либо документа подсветка отключается и включается после нажатия любой клавиши (кроме клавиши «(»);

- Подсв. ВКЛ	- подсветка включена постоянно.

### 2.4.9 Яркость

Первоначальная яркость печати (устанавливаемая по умолчанию) - 2,0 мс (1 штрих составляет 500 микросекунд).

### 2.4.10 Вид печати

Данный подрежим позволяет переключать вид печати на стандартный или экономичный режим.  Экономичный режим печати позволяет  экономить бумагу при печати и может устанавливаться для работы только в нефискальном режиме. Для работы в фискальном режиме используется стандартный  режим печати.

### 2.4.11 Маршруты

Данный подрежим предназначен для получения информации о запрограммированных маршрутах, остановках и стоимости проезда между остановками для определенного тарифа. Логика работы в данном режиме полностью аналогична кассовому режиму машины.

Получить информацию об остановках, входящих в данный маршрут, можно нажатием на клавишу «.» в то время, когда на индикаторе отображается номер маршрута.

При этом печатается квитанция следующего вида:

| 15.04.05 11:25 | Дата и время распечатки документа |
| --- | --- |
| МАРШРУТ ХХХХХ | Номер маршрута |
| ААААААААА | Станция отправления |
| ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | Станция назначения |
| 01 ААААААААА | Номер остановки и ее название |
| 02 БББББББ |  |
| 03 ВВВВВВВВВВВВ |  |
| 04 ГГГГГГГГГ |  |
| 05 ДДДДДДДД |  |
| 06 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |  |

Рисунок 6

Получение информации о стоимости проезда между остановками внутри маршрута осуществляется:

а) По кольцу при помощи клавиш «       », «       »:

б) Путем задания кодов номеров начальной и конечной остановки:

### 2.4.12 Отчеты

Данный подрежим позволяет выводить информацию о проданных билетах на печать в виде следующих отчетов: Х-отчета и отчета по билетам.

## 2.5  Режим   «Администратор»

### 2.5.1 Структура меню и описание режима

# Структура меню режима «Администратор» представлена на рисунке 7.

| АДМИНИСТРАТОР |
| --- |
| ВВОД ПАРОЛЯ |
| 1 | ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ |
| 2 | ОТЧЕТЫ |
| 3 | КОРР. ВРЕМЯ |

|  |  |  | 1 | Х-ОТЧЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | ПО КАССИРАМ |  |  |  |
|  |  |  | 3 | ПО МАРШРУТУ |  |  |  |
|  |  |  | 4 | ПО ГРУППАМ |  |  |  |
|  |  |  | 5 | ПОЧАСОВОЙ |  |  |  |

# Рисунок 7

# В режиме «Администратор» возможно получение различных видов отчетов, закрытие смены и корректировка времени.

### 2.5.2 Вход в режим «Администратор»

### 2.5.3 Закрытие смены. Вывод контрольной ленты

Печать контрольной ленты – первый этап процесса закрытия смены. В случае, если контрольная лента распечаталась с дефектами, возможно повторить ее печать нажатием на клавишу «СБ» в ответ на вопрос «Завершить?». Если качество печати контрольной ленты удовлетворительное, администратор подтверждает окончание печати контрольной ленты нажатием на клавишу «ВВ».

### 2.5.4 Закрытие смены. Вывод Z-отчета

Вывод отчета производится в подрежиме «Закрытие смены» и возможен только при закрытой контрольной ленте (п.2.5.3).

Если при выводе Z -отчета закончилась бумага, то после заправки новой бумаги печать документа начинается сначала после нажатия клавиши «ВВ». При попытке вывода отчета при пустом чековом буфере на индикатор выводится сообщение: «См. закрыта».

### 2.5.5 Отчеты

Данный подрежим позволяет вывести на печать следующие виды отчетов: Х-отчет, отчет по кассирам, отчет по маршруту, отчет по группам, почасовой отчет, итоговый отчет.

Примечания

- Текущий Х – отчет при закрытой смене и итоговый Х – отчет содержат необнуляемый итог.

- Текущий Х - отчет можно вывести на печать при любом состоянии машины. Итоговый Х - отчет можно вывести на печать только после закрытия смены.

- Отчет по маршруту требует дополнительного ввода информации о номере маршрута. Логика работы по выбору номера маршрута аналогична выбору маршрута при открытии смены (п. 2.4.2.1 настоящего руководства) .

- Почасовой отчет требует дополнительного ввода информации о времени, для которого формируется данный отчет. Информация вводится с цифровой клавиатуры машины в ответ на приглашение  «С часа:_    »  и «До часа:_   ».

### 2.5.6 Коррекция времени

Данный подрежим служит для корректировки текущего времени внутренних часов машины. Корректировку сремени можно осуществить только при закрытой смене.

## 2.6 Режим калькулятор

Машина имеет возможность работы в режиме «Калькулятор». Для перехода в  этот режим  необходимо нажать клавишу «КЛ»

# ВНИМАНИЕ!

В режим «Калькулятор» нельзя войти, если не была завершена операция  умножения билетов (не было вывода чека). При попытке войти в режим в данном случае выдается звуковой сигнал.

После нажатия клавиши «КЛ» машина запоминает прерванное состояние и входит в режим «Калькулятор».

В режиме «Калькулятор» ККМ выполняет следующие арифметические операции:

а) сложение;

б) вычитание;

в) деление;

г) умножение.

Общие правила проведения арифметических операций:

- с помощью цифровых клавиш набрать первый операнд (максимум 8 знаков с учетом десятичной запятой);

- нажать клавишу арифметической операции;

- набрать второй операнд;

- нажать клавишу «ИТОГ» («ВВ»), на индикаторе высвечивается результат вычислений;

- при многократном нажатии  на клавишу «ИТОГ» повторяется последняя введенная операция;

- при проведении операции над  несколькими операндами  после ввода каждого из них нажимается клавиша  соответствующей арифметической операции.

Для получения результата необходимо нажать клавишу «ИТОГ» или «ВВ». Сброс ошибочных данных производится  нажатием клавиши «СБ», при этом сбрасывается вся информация в поле данных, промежуточный результат не сохраняется. Для выхода из режима «Калькулятор» необходимо повторно нажать клавишу «КЛ», ККМ  возвращается в прерванное состояние.

Если итоговый результат выходит за допустимые размеры, на индикатор выдается сообщение об ошибке.

# 3 Создание базы данных маршрутов

Под базой данных понимают базу  маршрутов, каждый со своей покилометровой матрицей и наименованиями остановок..

ВНИМАНИЕ!

Запись баз данных в ККМ возможна только при закрытой смене, т.е. только после оформления контрольной ленты и Z - отчета.

База  маршрутов создается  с использованием последовательного порта и персонального компьютера. Покилометровая матрица, а также наименования остановок каждого маршрута (для пригородных и междугородних маршрутов) создаются с помощью программы «BusRoute», устанавливаемой на персональный компьютер, который необходимо подключить к ККМ (разъем на левой панели) при помощи соответствующего кабеля (схема кабеля приведена ниже).

Затем необходимо произвести запись маршрута в память машины. Во время записи на индикатор выдается сообщение «Запись …».

Более подробные инструкции по программированию базы маршрутов содержатся в инструкции к программному обеспечению «BusRoute».

Кабель для работы с последовательным портом машины может быть заказан в нужном количестве на заводе - изготовителе (при заказе ККМ), кабель также может быть изготовлен в центре технического обслуживания по приведенной схеме. Для кабеля используются разъемы: TP4P4C – для подключения к ККМ, DB–9M - для подключения к ПЭВМ.

Распайка кабеля:

ККМ (ТР4Р4С)		   ПЭВМ (DB-9M)

| 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
|  |  | 5 |
|  |  | 6 |
|  |  | 7 |
|  |  | 8 |
|  |  | 9 |

Примечание- Для получения более подробной информации о работе с последовательным портом машины и  созданию баз данных можно обращаться по адресу: 220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 29, тел/факс 210-22-80; 213-67-00.

# 4  Техническое обслуживание машины

На техническое обслуживание должна ставиться каждая машина с момента ее ввода в эксплуатацию.

Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания  и ремонта машины, соответствующего ЦТО.

Электромеханик должен иметь квалификационную группу по электро- безопасности  не ниже третьей для электроустановок до 1000 В.

Периодичность технического  обслуживания и ремонта:

- техническое обслуживание машины должно проводиться  с интервалом времени, не превышающим 1 месяц;

- ремонт машины должен проводиться через следующие интервалы времени: средний ремонт - через 2, 5 года, капитальный ремонт - через 5 лет;

- для обеспечения  технического обслуживания и ремонта машины  должен быть разработан график  согласно циклу, указанному в формуляре на машину

- трудоемкость технического обслуживания  и ремонта  (приблизительно), ч:

| технического обслуживания | 0.5 |
| --- | --- |
| текущего ремонта | 2 |
| среднего ремонта | 6 |
| капитального ремонта | 12 |

- техническое обслуживание следует выполнять по графику во время плановой остановки машины независимо от ее состояния.

При этом электромеханик должен  выполнять следующие работы:

- протереть клавиши, лицевую панель, индикатор ветошью обтирочной ТУ 63-178.77-82;

- снять крышку с ТПУ машины, осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);

- протереть записывающую поверхность ТПГ чистой мягкой тканью,  смоченной этиловым спиртом для очистки ее от налипших частиц  термочувствительного вещества бумаги;

- произвести чистку ТПУ  удалением пыли при помощи пылесоса, кисточкой, места скопления пыли протереть  чистой ветошью обтирочной 
ТУ 63-178.77-82;

Чистку и промывку контактов разъемов производить спиртом этиловым высшего сорта  ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на одну машину).

Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик изделия. При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий  порядок работы:

- провести самопроверку машины;

- если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работоспособность машины по тесту. По виду выявленного отказа или сбоя установить характер неисправности, ремонт производить заменой несправной составной части на исправную,  взятую из комплекта запасных частей;

- после устранения неисправности выполнить действия, предусмотренные тестом;

- исправную машину опломбировать и установить на рабочее место, сделать соответствующие отметки в формуляре.

Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда опломбированной.

# 5 Текущий ремонт

## 5.1 Возможные неисправности и способы их 
устранения

В процессе работы проводится постоянный автоматический контроль над состоянием машины. При  обнаружении какого - либо несоответствия  или ошибки, в работе  оператора  выдается звуковой сигнал и на индикатор выдается соответствующее сообщение.

Любое нажатие клавиш, не описанных  в алгоритме работы машины, нарушение последовательности нажатия клавиш  или нажатие на две или более клавиши одновременно не производит никаких действий.

Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена самопроверка. При включении  ККМ производится проверка достоверности информации и тестирование аппаратных средств:

а) проверка индикатора;

б) исправность работы ОЗУ;

в) достоверность блока контрольной информации в РПЗУ;

г) достоверность информации в ПЗУ программ;

д) связь с ФП;

е) проверка заряда аккумулятора.

Примечание - Любая операция записи в накопитель ФП  и РПЗУ  сопровождается контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы  ККМ. В случае неудовлетворительного завершения одного из тестов  на индикаторе высвечивается наименование неисправности, при возникновении которых происходит блокировка машины.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения блокировки машины следует обращаться к специалисту центра технического обслуживания (ЦТО).

Описание неисправностей приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № | Надпись на индикаторе | Причина возникновения неисправности | Блокировка работы ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неиспр.DD5 | Неисправность ФП, отсутствие связи с ФП | Есть |
|  | Ош.зап.DD5 | Искажение информации при записи в ФП | Есть |
|  | Ош.КС DD5 | Ошибка контрольной суммы ФП | Есть |
|  | Неисп. DD7 | Неисправна микросхема РПЗУ, отсутствие связи с РПЗУ | Есть |
|  | О.З. DD7 | Искажение информации при записи в РПЗУ | Есть |
|  | Неиспр.ОЗУ | Неисправна микросхема ОЗУ | Есть |
|  | Наруш.инф. | Ошибка контрольной суммы РПЗУ | Есть |
|  | Разряд бат | Напряжение источника питания (аккумуляторной батареи) ниже допустимого уровня (11,5(0,5)В. Аккумулятор необходимо подзарядить, включив ККМ. | Есть |

В процессе работы ККМ выдаются нижеследующие предупреждающие сообщения, которые служат для обращения внимания оператора на его некорректные действия. При этом полная блокировка  работы машины не происходит. Перечень этих сообщений приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № | Надпись на индикаторе | Причина появления предупреждающего сообщения | Блокировка работы ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет бумаги | Обрыв бумаги в ТПУ | Есть |
|  | Закр. смену | Необходимо провести закрытие смены | Нет |
|  | Ошиб.сумма | Недостаточное количество или отсутствие наличности в кассе | Нет |
|  | Лимит ФП | Проведено 11 фискализаций/ перерегистраций или 2955 закрытий смен | Нет |
|  | Выключено | Данный режим ККМ заблокирован в режиме «Налоговый инспектор» | Есть |
|  | Закрыть КЛ | Необходимо закрытьть КЛ | Нет |
|  | Ошибка | Попытка ввода суммы, превышающей максимально возможную | Нет |

При всех неисправностях фискальной памяти при открытой контрольной ленте возможно получение «Аварийного протокола». На индикаторе кассира высвечивается сообщение: «Неиспр. DD5» или «Ошиб. КС DD5», а затем 
«Авар. отчет». При нажатии клавиши «ВВ» на ТПУ выводится аварийный протокол.

При всех неисправностях  РПЗУ  возможен доступ к пункту главного меню «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР». Для этого необходимо перейти в главное меню при помощи клавиши «СБ», войти в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР», далее работа с машиной осуществляется в полном соответствии с описанием, приведенным в руководстве по эксплуатации  УЯИД.695234.003 -21 РЭ2.

Неисправности в  цепях питания вызывают неправильную работу как всей машины, так и ее отдельных частей (узлов).

Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению  печатаемой информации.

Неисправности в клавиатуре  приводят к полной или частичной  невозможности ввода информации в машину.

Неисправность индикатора приводит к искажению индицируемой информации или ее отсутствию.

Неисправности в БУФП  приводят к нарушению работы  составных частей машины и всей ККМ в целом.

При появлении неисправности необходимо провести ее анализ на основании логики работы машины, выполняемой операции и провести соответствующий тест самопроверки. Ряд неисправностей выявляется  при проведении автоматического тестирования, которое осуществляется каждый раз после включения питания.

После локализации места неисправности и установления ее причины произвести замену вышедших из строя элементов или регулировку механических узлов. Все эти работы должны проводиться специалистами центра технического обслуживания (ЦТО).

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование неисправности | Вероятная причина возникновения неисправности | Способ устранения |
| 1. Лента не движется, лентопротяжный валик не вращается | 1 Установлен дефектный рулон (не соответствует ширина ленты, неровный торец рулона, толщина ленты больше допустимой и т.п.) | Заменить рулон бумаги Примечание - Ширину ленты измерять линейкой 150 мм ГОСТ 427-75 |
|  | 2 Загрязнение зубчатых колес редуктора или их механическое повреждение | Очистить от грязи и посторонних частиц зуб-чатые колеса редуктора, колеса с повреждениями заменить |
|  | 3 Повреждения в электрических соединени-ях | Проверить соединения разъемов и проводов жгута |
|  | 4 Обрыв обмоток шагового двигателя | Измерить омметром со-противление между кон-тактами разъема, распо-ложенного на жгуте ша-гового двигателя и в случае обрыва заменить шаговый двигатель. Соп-ротивление должно быть в пределах 60 Ом между контактами 1-2, 3-4. |
| 2. Лента движется с перекосом и заклинивается | Засорен лентопротяжный тракт | Куском плотной бумаги прочистить лентопротяжный тракт |
| 3. Отпечатанные строки «сплющиваются» по высоте или превращаются в линию | Причины могут быть теми же, что и в п.1 | Провести проверку аналогично п. 1 |
| 4. Лента продвигается, печать отсутствует | 1 Неисправна схема управ-ления печатью | Устранить неисправность в БУФП |
|  | 2 Неправильная заправка бумажной ленты | Заправить ленту в соответствии с инструкцией |
|  | 3 Неисправна ТПГ | Заменить ТПГ |
| 5. Одни и те же точки во всех строках не печатаются | Неисправна ТПГ | Заменить ТПГ |
| 6. Неравномерная пропечатка знаков, плавно меняющаяся от начала к концу строки | 1 Ослабление усилия прижатия ТПГ к валику | Заменить пружину |
|  | 2 Неточная юстировка ТПГ | Отъюстировать ТПГ |
| 7. Бледная печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение | 1 Причина может быть та же, что и в п. 6 | Заменить пружину, после чего отъюстировать ТПГ |
|  | 2 Мала длительность импульса печати | Увеличить длительность импульса печати |
| 8. «Жирная» печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение | Велика длительность импульса печати | Уменьшить длительность импульса печати |
| 9. Печать знаков не соответствует эталону (тест ТПУ) | Причина дефекта вне блока ТПУ | Устранить неисправности в БУФП |
| 10. Ухудшение качества печати или пропадание на печати части точек, формирующих знаки | 1 Загрязнение записывающей поверхности ТПГ | Протереть поверхность ТПГ мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87 |
|  | 2 Понижение напряжения 12 В | Проверить цепи питания; зарядить (заменить) аккумулятор. |
| 11. Отсутствие ввода информации, показания индикатора кассира не изменяются при нажатии на клавишу | Нарушен контакт в клавиатуре | Протереть контакты клавиатуры мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87 |
| 12. Полное отсутствие индикации какой-либо информации на индикаторе | 1 Вышел из строя предохранитель | Заменить предохранитель на БУФП |
|  | 2 Вышел из строя индикатор | Заменить индикатор |
| 13. Возникновение неисправности ФП | Сбой в работе модуля накопителя ФП | Провести работы в соответствии с п. 5.2 |
| 14. Появление на индикаторе надписи «Нет бумаги» при заправленной термобумаге | 1. Неисправен октрон АОТ 147Б | Заменить октрон |
|  | 2. Уровень напряжения на коллекторе фототранзистора ниже нормы | Проверить уровень напряжения (U) на контакте 2 разъема Х5: если U ( 3,8 В - следует заменить в субблоке БУФП резистор R39 на С2-23-0,125-2,7 кОм; если U( 2,0 В – следует заменить резистор R39 на С2-23-0,125-5,1кОм |

## 5.2 Замена фискальной памяти машины

Если в процессе работы на машине было выдано сообщение об ошибке в модуле накопителя фискальной памяти или о том, что количество свободных полей для записи сменных отчетов равно или менее 30 (при закрытии смены печатается сообщение «ВНИМАНИЕ! ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТИЙ: ХХ»), необходимо произвести замену фискальной памяти ККМ в соответствии с «Инструкцией по замене фискальной памяти контрольно-кассовой машины «КАСБИ-03Ф».

# 6 Правила хранения и транспортирования

Машина должна храниться в складских помещениях  при температуре воздуха от плюс 5 до 35(С, относительной влажности воздуха не более 85%. В помещениях для хранения машины не должно быть агрессивных примесей вызывающих коррозию.

Термин «хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика  и не распространяется на хранение в железнодорожных складах.

Складирование упакованных машин  должно производиться  не более чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными машинами, стенами и полом должно быть не менее 10 см.

Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 9 месяцев со дня ее изготовления. По истечении 6 месяцев необходимо произвести распаковку машины и произвести подзарядку встроенного аккумулятора путем подключения машины к сети переменного тока (220 ( 230) В на время (12 ( 16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0, 2 А.

Распаковку машины в зимнее время необходимо производить  в отапливаемых помещениях , предварительно выдержав ее не распакованной  в этом помещении в течение 6 часов.

Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов, в соответствии с действующими правилами  перевозки грузов:

- автомобильным - «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», 2 изд., М., «Транспорт», 1983г.

- железнодорожным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983 г. и «Технические условия погрузки и крепления грузов», МПС, 1969 г.  Перевозки по железным дорогам через районы с холодным климатом  должны осуществляться только в период с марта по ноябрь.

- речным - «Правила перевозки грузов», утвержденные  Министерством речного флота РФ 14. 08. 78 г.

- авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках) - «Руководство по грузовым перевозкам  на внутренних воздушных линиях», утвержденное  Министерством гражданской авиации  28.03.75 г.

- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с машинами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

# 7 Утилизация

7. 1 ККМ «КАСБИ – 03Ф» не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, кроме входящей в ее состав  герметичной свинцово – кислотной аккумуляторной батареи 12В  1,2 А/ч.

ВНИМАНИЕ!  Не пытайтесь разбирать батарею! Серная кислота, содержащаяся в батареях, может вызвать ожоги. При попадании кислоты на кожу или одежду промойте их большим количеством воды. Не кладите батарею в огонь – она может разгерметизироваться или взорваться.

- 2 В состав ККМ входят блоки БУФП, ТПУ, индикатор, в которых имеются элементы, содержащие драгоценные и цветные металлы, корпус ККМ выполнен из пластика АБС (Таблица 4).

Таблица 4

| № п/п | Сборочная единица | Наименование материала |
| --- | --- | --- |
|  | БУФП: микросхемы и электрорадиоэлементы трансформатор печатная плата кронштейн | золото, серебро, платина медь стеклотекстолит пластик АБС |
|  | ТПУ: ТПГ Шаговый двигатель вал корпус | золото, алюминий медь смесь резиновая ИРП-1265 ПФО норил 731 |
|  | Индикатор | золото, серебро, платина |
|  | Корпус машины | пластик АБС |
|  | Пластина контактная | смесь резиновая диэлектри-ческая эластосил R267/50 |

В случае непригодности использования вышеперечисленных узлов, блоков и деталей изделия в ремонтных и других работах, они подлежат демонтажу, разборке и утилизации через организации вторсырья.

7. 3 Аккумуляторные батареи, емкость которых не может быть восстановлена, должны подвергаться переработке на специализированных предприятиях.

Утилизация батарей на неспециализированных предприятиях является незаконной! Старые батареи, которые не подверглись процессу переработки, должны быть сданы в пункты приема свинцового лома.

# Приложение А  Образцы печатаемых документов

| ВОДИТЕЛЬ 1: ХХХХХХХ | Табельный номер первого видителя |
| --- | --- |
| ВОДИТЕЛЬ 2: ХХХХХХХ | Табельный номер второго кассира |
| АВТОБУС №: ХХХХХХХ | Номер автобуса |
| ПУТ.ЛИСТ№: ХХХХХХХ | Номер путевого листа |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/Ставка тарифа |

# Рисунок А. 1 - Квитанция «Параметры открытия смены»

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/Время начала вывода отчета |
| ОТКР.СМЕНЫ № 23 | Номер открываемой смены |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/Ставка тарифа |
| 1 ВОДИТЕЛЬ: ХХХХХХХ | Табельный номер первого видителя |
| 2 ВОДИТЕЛЬ: ХХХХХХХ | Табельный номер второго кассира |
| АВТОБУС №: ХХХХХХХ | Номер автобуса |
| ПУТ.ЛИСТ№: ХХХХХХХ | Номер путевого листа |
| НЕОБНУЛЯЕМЫй ИТОГ |  |
| ХХХХХ | Необнуляемый итог на начало смены |
| КАССИР 1 | Идентификатор работающего кассира /Признак фискаль-ного режима |

Рисунок А. 2 - Открытие смены

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0001 | Номер билета |
| ПОЛНЫЙ | Категория стоимости проезда |
| ИТОГ 230 | Признак итога / Стоимость билета |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира /Признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 3  - Билет при оформлении в подрежиме «Ручной ввод сумм»

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0010 | Порядковый номер билета |
| МАРШРУТ 555 | Номер машрута |
| СЕРЕБРЯНКА | Наименование начального пункта маршрута |
| ТД ЖДАНОВИЧИ | Наименование конечного пункта маршрута |
| ГОРОДСКОЙ 720 | Наименование тарифа на проезд/Ставка тарифа |
| ПОЛНЫЙ | Категория стоимости проезда |
| ИТОГ 320 | Итоговая стоимость билета |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира /Признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

Рисунок А. 4 – Билет при оформлении в подрежиме запрограммированных 
городских маршрутов

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0012 | Порядковый номер проданного билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/Ставка тарифа |
| ОТ АВ МОСКОВСКИЙ 01 | Наименование пункта посадки пассажира/ Код остановки |
| ДО ЛОГ.ТРАКТ 03 | Наименование пункта высадки пассажира/ Код остановки |
| ПОЛНЫЙ | Категория стоимости проезда |
| ИТОГ 320 | Итоговая стоимость билета |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/Признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

Рисунок А. 5 - Билет при оформлении в подрежиме запрограммированных пригородных и междугородних маршрутов

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ Время начала вывода отчета |
| КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ |  |
| 0006 | Номер контрольного билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/Ставка тарифа |
| КОЛ.БИЛЕТОВ 1 | Количество проданных билетов |
| ПУТ.ЛИСТ№ ХХХХХХХ | Номер путевого листа |
| АВТОБУС №: ХХХXXXX | Номер автобуса |
| ПУНКТ КОНТРОЛЯ: ЛОГ. ТРАКТ | Наименование пункта контроля автобуса |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/Признак фискального режима |

# Рисунок А. 6  - Контрольный билет

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0012 | Порядковый номер проданного билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/ставка тарифа |
| ОТ АВ МОСКОВСКИЙ 01 | Наименование пункта посадки пассажира/ Код остановки |
| ДО ЛОГ.ТРАКТ 03 | Наименование пункта высадки пассажира/ Код остановки |
| ЛЬГОТА 50% | Категория стоимости проезда |
| ИТОГ 390 | Итоговая стоимость билета |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ Признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 7 - Льготный билет

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0012 | Порядковый номер проданного билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/ставка тарифа |
| ОТ АВ МОСКОВСКИЙ 01 | Наименование пункта посадки пассажира/ Код остановки |
| ДО ЛОГ.ТРАКТ 03 | Наименование пункта высадки пассажира/ Код остановки |
| БАГАЖ СРЕДНЕМЕР. | Категория стоимости провоза багажа |
| ИТОГ 130 | Стоимость провоза багажа |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 8 – Билет среднемерного багажа

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0001 | Номер проданного билета |
| ПОЛНЫЙ | Номер проданного билета |
| ИТОГ 700 | Признак итога/Категория стоимости проезда/Стоимость билета |
| НАЛ. 1000 | Сумма аличных денег, полученная от пассажира |
| СДАЧА 300 | Сдача |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 9 - Билет при оформлении с автоматическим подсчетом сдачи

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 200000 | Внесённая сумма |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 216868 | Сумма наличных в денежном ящике |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ признак фискального режима |

# Рисунок А. 10 - Квитанция при оформлении внесения

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ВОЗВРАТ БИЛЕТА | Указатель операции |
| 0006 ( 12050 | Номер билета/Итоговая стоимость возврата |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ Признак фискального режима |

# Рисунок А. 11 - Квитанция при оформлении возврата

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| СНЯТАЯ СУММА: |  |
| 12500 | Снятая наличность |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ: |  |
| 14500 | Наличность кассира |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ признак фискального режима |

# Рисунок А. 12 - Квитанция при оформлении снятия

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| БИЛЕТ 0012 | Порядковый номер проданного билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.5 | Наименование тарифа на проезд/ставка тарифа |
| ОТ АВ МОСКОВСКИЙ 01 | Наименование пункта посадки пассажира/ Код остановки |
| ДО ЛОГ.ТРАКТ 03 | Наименование пункта высадки пассажира/ Код остановки |
| ПОЛНЫЙ | Категория стоимости проезда |
| ИТОГ 320 | Итоговая стоимость билета |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 13 - Аннулируемый билет

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХХХ НС ХХХХ | Порядковый номер чека / Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| АННУЛИРОВАНИЕ | Название операции |
| БИЛЕТА 0012 | Номер аннулируемого билета |
| МАРШРУТ 1245 | Номер машрута |
| МИНСК | Наименование начального пункта маршрута |
| ЛОГОЙСК | Наименование конечного пункта маршрута |
| ИТОГ 320 | Итоговая сумма аннулирования |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира/ Признак фискального режима |
| ДОБРОГО ПУТИ | Рекламный текст |

# Рисунок А. 14 - Квитанция при оформлении аннулирования

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0023 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ Время начала вывода отчета |
| Х-ОТЧЕТ | Заголовок отчета |
| 0034 | Порядковый номер отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Дата/время открытия смены |
| КОНТР.ЛЕНТ: 0 | Количество пробитых контрольных лент |
| ОТЧЕТОВ: 0 | Количество напечатанных отчетов |
| ЧЕКОВ: 8 | Количество всех чеков, в т.ч. нефискальных |
| КОНТР.БИЛЕТОВ: 1 | Количество контрольных билетов |
| ФИСК.ЧЕКОВ: 4 | Количество фискальных чеков |
| НЕДОПЕЧАТАНО: 0 | Количество недопечатанных билетов |
| ПОЛНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 2 | Количество полных билетов |
| СУММА: 1730 | Сумма полных билетов |
| ЛЬГОТА 50%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество 50% льготных билетов |
| СУММА: 390 | Сумма 50% льготных билетов |
| ЛЬГОТА 100%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество 100% льготных (бесплатных) билетов |
| СУММА: 0 | Сумма предоставленных льгот по бесплатным билетам |
| БАГАЖНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| БАГАЖ МАЛОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов маломерного багажа |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты маломерного багажа |
| БАГАЖ СРЕДНЕМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество билетов среднемерного багажа |
| СУММА: 130 | Оплата за билеты среднемерного багажа |
| БАГАЖ КРУПНОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов крупномерного багажа |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты крупномерного багажа |
| ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество возвращенных билетов |
| СУММА: 320 | Сумма возвращенных билетов |
| АННУЛИР.БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество аннулированных билетов |
| СУММА: 1420 | Сумма аннулированных билетов |
| ИТОГ 2250 | Итоговая сумма оплат |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 2000 | Сумма внесения |
| СНЯТАЯ СУММА |  |
| 0 | Сумма снятия |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ |  |
| 2510 | Наличные в кассе |
| КАССИР1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет / признак фискального режима |

Рисунок А. 15  -  Х – отчет

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0023 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| ОТЧЕТ ПО БИЛЕТАМ | Вид отчета |
| №006 | Порядковый номер отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Дата/время открытия смены |
| МАРШРУТ 1245 | Номер маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.50 | Наименование тарифа на проезд/ставка тарифа |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира |
| 0001 12:15 | Номер чека/Время печати чека |
| ПОЛН 01-03 320 | Категория стоимости проезда/Цифровые коды первой и конечной станций проезда/Стоимость проезда |
| 0002 13:13 КОН.БИЛ |  |
| 0003 15:11 |  |
| л50% 03-05 390 |  |
| 0004 15:58 |  |
| БСР 02-06 120 | Категория стоимости провоза багажа/Цифровые коды первой и конечной станций провоза/Стоимость провоза |
| 0005 15:59 |  |
| ВНЕСЕНИЕ 2000 | Наименование операции/Сумма по операции |
| 0006 16:18 |  |
| ВОЗВРАТ 320 | Наименование операции/Сумма по операции |
| 0006 16:19 |  |
| ПОЛН 01-09 1420 |  |
| 0006 16:19 АННУЛИР | Номер чека/Время печати чека/Признак аннулирования предыдущего билета |
| ПОЛН 01-09 1420 | Категория стоимости проезда аннулир. билета/Цифровые коды первой и конечной станций проезда/Аннулир. стоимость |
| ИТОГ 2250 | Итоговая сумма оплат |
| ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество возвращенных билетов |
| СУММА: 320 | Сумма возвращенных билетов |
| АННУЛИР.БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество аннулированных билетов |
| СУММА: 1420 | Сумма аннулированных билетов |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ |  |
| 2510 | Наличные в кассе |
| КАССИР 1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

# Рисунок А. 16 – Отчет по билетам

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0023 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| КОНТР. ЛЕНТА № 01 | Вид отчета/ Порядковый номер контрольной ленты |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Дата/время открытия смены |
| МАРШРУТ 1245 | Номер маршрута |
| ОБЫЧН.ЖЕСТ 57.50 | Наименование тарифа на проезд/ставка тарифа |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира |
| 0001 12:15 | Номер чека/Время печати чека |
| ПОЛН 01-03 320 | Категория стоимости проезда/Цифровые коды первой и конечной станций проезда/Стоимость проезда |
| 0002 13:13 КОН.БИЛ |  |
| 0003 15:11 |  |
| л50% 03-05 390 |  |
| 0004 15:58 |  |
| БСР 02-06 120 | Категория стоимости провоза багажа/Цифровые коды первой и конечной станций провоза/Стоимость провоза |
| 0005 15:59 |  |
| ВНЕСЕНИЕ 2000 | Наименование операции/Сумма по операции |
| 0006 16:18 |  |
| ВОЗВРАТ 320 | Наименование операции/Сумма по операции |
| 0006 16:19 |  |
| ПОЛН 01-09 1420 |  |
| 0006 16:19 АННУЛИР | Номер чека/Время печати чека/Признак аннулирования предыдущего билета |
| ПОЛН 01-09 1420 | Категория стоимости проезда аннулир. билета/Цифровые коды первой и конечной станций проезда/Аннулир. стоимость |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

# Рисунок А. 17 - Контрольная лента

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| Z-ОТЧЕТ №0023 | Вид отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Дата/время открытия смены |
| КОНТР.ЛЕНТ: 0 | Количество пробитых контрольных лент |
| ОТЧЕТОВ: 0 | Количество напечатанных отчетов |
| ЧЕКОВ: 8 | Количество всех чеков, в т.ч. нефискальных |
| КОНТР.БИЛЕТОВ: 1 | Количество контрольных билетов |
| ФИСК.ЧЕКОВ: 4 | Количество фискальных чеков |
| НЕДОПЕЧАТАНО: 0 | Количество недопечатанных билетов |
| ПОЛНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 2 | Количество полных билетов |
| СУММА: 1730 | Сумма полных билетов |
| ЛЬГОТА 50%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество 50% льготных билетов |
| СУММА: 390 | Сумма 50% льготных билетов |
| ЛЬГОТА 100%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество 100% льготных (бесплатных) билетов |
| СУММА: 0 | Сумма предоставленных льгот по бесплатным билетам |
| БАГАЖНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| БАГАЖ МАЛОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов маломерного багажа |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты маломерного багажа |
| БАГАЖ СРЕДНЕМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество билетов среднемерного багажа |
| СУММА: 130 | Оплата за билеты среднемерного багажа |
| БАГАЖ КРУПНОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов крупномерного багажа |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты крупномерного багажа |
| ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество возвращенных билетов |
| СУММА: 320 | Сумма возвращенных билетов |
| АННУЛИР.БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество аннулированных билетов |
| СУММА: 1420 | Сумма аннулированных билетов |
| ИТОГ 2250 | Итоговая сумма оплат |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 2000 | Сумма внесения |
| СНЯТАЯ СУММА |  |
| 0 | Сумма снятия |
| НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ |  |
| 2510 | Наличные в кассе |
| НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ: |  |
| 109770 | Необнуляемый итог |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

Рисунок А. 18   -   Z – отчет

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0024 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ | Вид отчета |
| №008 | Порядковый номер отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Период, за который производится снятие данных |
| КАССИР 1 | Идентификатор кассира |
| ЧЕКОВ: 6 | Количество чеков (в т.ч. нефискальных ) за смену по кассиру |
| ФИСК.ЧЕКОВ: 6 | Количество фиск. чеков за смену по кассиру |
| ИТОГ 1530 | Сумма денежных средств за смену по кассиру |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 2000 | Сумма внесения за смену по кассиру |
| СНЯТАЯ СУММА |  |
| 0 | Сумма снятия за смену по кассиру |
| НАЛИЧНЫЕ КАССИРА: |  |
| 3730 | Сумма наличных кассира в денежном ящике |
| КАССИР 2 | Идентификатор кассира |
| ЧЕКОВ: 2 | Количество чеков (в т.ч. нефискальных ) за смену по кассиру |
| ФИСК.ЧЕКОВ: 2 | Количество фиск. чеков за смену по кассиру |
| ИТОГ 5180 | Сумма денежных средств за смену по кассиру |
| ВНЕСЕННАЯ СУММА: |  |
| 0 | Сумма внесения за смену по кассиру |
| СНЯТАЯ СУММА |  |
| 0 | Сумма снятия за смену по кассиру |
| НАЛИЧНЫЕ КАССИРА: |  |
| 5180 | Сумма наличных кассира в денежном ящике |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

Рисунок А. 19 – Отчет по кассирам

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0024 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| ОТЧЕТ ПО МАРШРУТУ | Вид отчета |
| №009 | Порядковый номер отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Дата/время открытия смены |
| МАРШРУТ 1245 | Номер маршрута |
| ПОЛНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 2 | Количество полных билетов за период по маршруту |
| СУММА: 1730 | Сумма полных билетов за период по маршруту |
| ЛЬГОТА 50%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество 50% льготных билетов за период по маршруту |
| СУММА: 390 | Сумма 50% льготных билетов за период по маршруту |
| ЛЬГОТА 100%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество 100% льготных (бесплатных) билетов за период по маршруту |
| СУММА: 0 | Сумма предоставленных льгот по бесплатным билетам за период по маршруту |
| БАГАЖНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| БАГАЖ МАЛОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов маломерного багажа за период по маршруту |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты маломерного багажа за период по маршруту |
| БАГАЖ СРЕДНЕМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество билетов среднемерного багажа за период по маршруту |
| СУММА: 130 | Оплата за билеты среднемерн. багажа за период по маршруту |
| БАГАЖ КРУПНОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов крупномерн. багажа за период по маршруту |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты крупномерн. багажа за период по маршруту |
| СУММА ПРОДАЖ: |  |
| 2250 | Сумма денежных средств за период по маршруту |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

Рисунок А. 20 - Отчет по маршруту

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0024 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| ОТЧЕТ ПО ГРУППАМ | Вид отчета |
| №010 | Порядковый номер отчета |
| СМЕНА ОТКРЫТА |  |
| ХХ.ХХ.ХХ В ХХ:ХХ | Период, за который производится снятие данных |
| ГРУППА №1: | Наименование группы маршрутов |
| МАРШРУТ 555 | Номера маршрутов группы, по которым производились продажи |
| СУММА: 720 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №2: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №3: | Наименование группы маршрутов |
| МАРШРУТ 1432 | Номера маршрутов группы, по которым производились продажи |
| СУММА 5180 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №4: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №5: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №6: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №7: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| ГРУППА №8: | Наименование группы маршрутов |
| СУММА: 0 | Сумма денежных средств за период по данной группе маршрутов |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

Рисунок А. 21 - Отчет по группам

| АО (ФОРУМ( | Название организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер налогоплательщика |
| НМ ХХХХХХХХХХХХХ | Заводской номер кассовой машины |
| РНМ ХХХХХХХХХХХХХХ | Регистрационный номер машины |
| НС 0024 | Номер смены |
| ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ | Текущая дата/ время начала вывода отчета |
| ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ | Вид отчета |
| С 10 ДО 15 ЧАСОВ | Период, за который производится снятие данных |
| №013 | Порядковый номер отчета |
| ПОЛНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 6 | Количество полных билетов за период |
| СУММА: 6590 | Сумма полных билетов за период |
| ЛЬГОТА 50%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество 50% льготных билетов за период |
| СУММА: 120 | Сумма 50% льготных билетов за период |
| ЛЬГОТА 100%: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество 100% льготных (бесплатных) билетов за период |
| СУММА: 230 | Сумма предоставленных льгот по бесплатным билетам за период |
| БАГАЖНЫЕ БИЛЕТЫ: |  |
| БАГАЖ МАЛОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов маломерного багажа за период |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты маломерного багажа за период |
| БАГАЖ СРЕДНЕМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество билетов среднемерного багажа за период |
| СУММА: 130 | Оплата за билеты среднемерн. багажа за период |
| БАГАЖ КРУПНОМЕР: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 0 | Количество билетов крупномерн. багажа за период |
| СУММА: 0 | Оплата за билеты крупномерн. багажа за период |
| ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ: |  |
| КОЛИЧЕСТВО: 1 | Количество возвратов билетов за период |
| СУММА: 580 | Сумма возвратов билетов за период |
| СУММА ЗА ПЕРИОД: | Сумма денежных средств за период по всем категориям стоимостей |
| 0 | проезда и провоза багажа |
| АДМИН.1 | Идентификатор оператора, выводившего отчет/Признак фискального режима |

Рисунок А. 22 – Почасовой отчет

# Footnotes

( суммарное количество времени включенного состояния ККМ без подзарядки аккумулятора при выводе за это время суммарного количества чеков соответственно 1000 и 2000.

# Text boxes

3

4

2

5

1

1

2

3

–

(

+

(

БУФП

ТПУ

Элементы питания

( 220 В

Индикатор

ФП

КЛВ

Аккумулятор
12 В

U=14В (24В)

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

0... 9

0... 9

d / ХХ-ХХ-ХХ

d /

dп

ВВ

0... 9

h / ХХ-ХХ

h /

В:

. . .

06 ЕЕЕЕЕЕЕ

,

–

(

XXXXXXX

ВВ

Обычн. жест

ВВ

Квитанция

Рис. А.2

Сохранить?

0

А:ХХХХХХ

А:

ХХХХ            YYYY

Код билета   Вид операции

А:ХХХХХХ

А: _

Печать . . .

Квитанция

рис А. 10

Внесение

ВВ

0... 9

0

Внести ?

ХХХХХХ

ВВ

1...9

ВВ

ВВ

ВВ

Билет

рис А. 9

...

Наличность

Сдача

Н   ХХХХХХХ

С    YYYYYYY

ВВ

ВВ

НЛ

Ввод суммы наличных

Контр.бил ?

,

02 БББББББ

ИТОГ

Марш. ХХХХХ

Марш. YYYYY

Марш. ZZZZZ

,

(

(

(

(

Марш. ХХХХХ

МАРШРУТ

Рис.6

ВВ

Печатать?

Марш. ХХХХХ

«.»

Марш. ХХХХХ

ВВ

ВВ

Администр.

Закр. смены

0... 9

А:

См. закрыта

ВВ

ВВ

Отчеты

Печать . . .

Маршруты

ВВ

№ ост:

По кассирам

Х-отчет

ОТЧЕТЫ

рис. А.15, 
 А.19, А.20, А.21, А.22

(

(

(

(

,

ОТЧЕТ

рис А. 17

Закр. смены

Печать . . .

ВВ

ОТЧЕТ

рис А.18

Печать . . .

Завершить?

ПоГруппам

ПоМаршруту

ВВ

Изм. напр.?

01ААААААА

0…9

,

((

(

(

Вид печати

ВВ

ВВ

Стандарт.

Экономичн.

Запись . . .

(

(

(

(

ВВ

ВВ

ХХХХХХ

03 ВВВВВВВ

02 БББББББ

,

(

(

(

(

Печать . . .

ВВ

+

(

,

(

(

(

(

Марш:Х_              0

0...9

№ ост: XX-YY

ВВ

ВВ

(

(

(

(

ВВ

01 AAAAAAA

0... 9

№ ост:_

№ ост:ХХ-YY

Маршр ХХХХХ

ПоЧасовой

ХХХХХ

.

ВВ

ВВ

Завершить ?

,

((

(

(

Билет

рис А. 8

ББ: _

БК ХХХХХХ

БС ХХХХХХ

ХХХХХХ

0... 9

Время

Время

ВВ

ВВ

ВВ

Контр.бил ?

ВВ

ВВ

ВВ

h /

h / ХХ-ХХ

(

Билет

рис А. 6

ОТЧЕТ

рис А. 15, рис. А.16

Отчеты

Печать . . .

ВВ

Текущее состояние

Подсв. ВЫКЛ

Авто Откл .

Х

h   ХХ : ХХ

0

0...9

...

Ввод новых данных

Обычный

Обычный

Скоростной

Экспресс

,

(

(

(

(

01 AAAAAAA

Маршр ХXXXX

…

Марш. ХХХХХ

ВВ

Квитанция

Рис. А.1

Ручн. режим

ПЛ: ХХХХХХХ

ПЛ:_

ТС:   ХХХХХХХ

ТС:_

0...9

0...9

ВВ

ВВ

2В:  ХХХХХХХ

1В:  ХХХХХХХ

1В:_

2В:_

0...9

0...9

ВВ

ВВ

0... 9

0

ВВ

ХХХХХХХ

БИЛЕТ

рис А.3

ХХХХХХХ

01 AAAAAAA

По кольцу

ВВ

03 CCCCCCC

02 BBBBBBB

№ ост: _

.

,

(

(

(

(

Код
остановки

...

ВВ

-

(

ВВ

ХХХХХХ

л     ХХХХХХ

Л                  0

л     ХХХХХХ

(

(

(

(

По кольцу

Билет

рис А. 7

Х-отчет

По билетам

А:******

ВВ

ХХХХХ

Колич .: ХХ

Колич .:_

ВВ

0..9

Х

=    	ХХХХХ

...

...

л           ХХХХХ

БС        ХХХХХ

ВВ

(

(

0...9

ВВ

Вернуть ?

Печать . . .

ХХХХ    YYYY

0... 9

Выбор кода билета

,

(

(

(

(

Номер билета

...

Чек  N: ХХХХ

Квитанция

рис. А.11

Возврат

ВВ

ВВ

ВВ

1...9

ВВ

ХХХХХХХ

Снять ?

0

0... 9

ВВ

Снятие

Квитанция

рис. А.12

Печать . . .

А:_

А: ХХХХХХ

Ярк ((((((((

Печать . . .

Аннулир. ?

ВВ

ВВ

Аннулиров.

Квитанция

рис. А. 14

Ярк ((((

+

(

–

(

ВВ

0... 9

YYYY         ВН

Чек№: YYYY

ХХХХ          СН

Х

Х

Х

Х

d   ХХ.ХХ.ХХ

Кассир Х

=    ХХХХХХХ

ХХХХ          СН

ХХХХ          СН

Печать . . .

(

(

ВВ

Яркость

10 ККККККК

(

Билет

рис А. 6

Печать . . .

(

(

Визуальная оценка яркости печати

ТЕСТ ТПУ

Рис. 3

Подсв.   ВКЛ

Подсв.   ВКЛ

ВВ

Подсветка

Запись . . .

ВВ

,

(

(

(

(

Запись . . .